名称：隔墙板吊挂力试验装置、隔墙板单点吊挂力试验仪

其他名称：

型号：DG-500

隔墙板抗冲击实验装置  隔墙板吊挂力试验装置性能试验

一、产品简介：
隔墙板吊挂力试验装置依据JG/T169-2016《建筑隔墙用轻质条板》设计制造。拆装方便，运输途中占用空间小，造型美观简洁，清洁清扫保养也相对容易，其结构稳固耐用。试验方法简单，易操作

二、参数配置：
♦荷载砝码500N
♦钢板吊挂件1套
♦外形尺寸：1900×1500×2600mm
♦重量：220kg

三、试验过程：
♦试验条板的长度尺寸应小于2m 。
♦取条板三块为一组样本，按图1所示组装并固定，上下钢管**间距为板长减去100mm，即（L-100)mm。
♦板缝用与板材材质相符的专用砂浆粘结，板与板之间挤紧，接缝处用玻璃纤维布搭接，并用砂浆压实、刮平

♦24h后将装有30Kg重，粒径2mm以下细砂的标准砂袋用直径10mm左右的绳子固定在其**距板面100mm的钢环上，使砂袋垂悬状态时的**位于L/2高度处（如图2所示）。
♦以绳长为半径沿圆弧将砂袋在与板面垂直的平面内拉开，使**提高500mm（标尺测量）。
♦然后自由摆动下落，冲击设定位置，反复5次。
♦目测板两面有无贯通裂缝，记录试验结果。
♦试验结果仅适用于所测条板长度尺寸以内的条板。