BBR弯曲梁流变仪

满足规范：ASTM  D  6648、AASH  TO  T3143-09、JTG E20 T  0627-2011

应用行业： 沥青、复合材料等。

主要用途：测定沥青破坏应变和破坏应力的方法，适用于原样沥青、沥青旋转薄膜烘箱试验后（RTF0℃)和沥青压力老化容器老化（PAV)后的沥青。

主要配置：主机、控温（循环）系统、沥青专用夹具、沥青专用测试软件。

Meet the specifications: ASTM D 6648, AASH TO T3143-09, JTG E20 T 0627-2011

Application industry: Asphalt, composite materials, etc.

Main application: A method to determine the failure strain and failure stress of asphalt. It is suitable for the original asphalt, the asphalt after the asphalt rotating film oven test (RTF0℃) and the asphalt after the asphalt pressure aging vessel (PAV).

Main configuration: host, temperature control (circulation) system, asphalt special fixture, asphalt special test software.

技术参数：

1.荷载范围：0-500g

2.荷载精度：0.1g

3.弯曲蠕变劲度模量：20-1000MPa

4.位移范围：0-50mm

5.位移精度：1μm

6.预加载力：35mn （±10mn）

7.实际加载力：980mn （±50mn）

8.温度范围：室温~-40℃±0.1℃

9.工作电源：220V，50Hz

10.设备尺寸：（H*W*D） 410*590*960mm

11.加载方式：气动加载

technical parameter:

1. Load range: 0-500g

2. Load accuracy: 0.1g

3. Flexural creep stiffness modulus: 20-1000MPa

4. Displacement range: 0-50mm

5. Displacement accuracy: 1μm

6. Preloading force: 35mn (±10mn)

7. Actual loading force: 980mn (±50mn)

8. Temperature range: room temperature~-40℃±0.1℃

9. Working power supply: 220V, 50Hz

10. Equipment size: (H*W*D) 410*590*960mm

11. Loading method: pneumatic loading