秒准（Mayzum）MAY-3001在线光学浓度计

工作原理:

MAY-3001系列在线液体浓度（糖度）监控仪，是根据光折射的原理来检测液体的浓度值，光在不同浓度的液体中产生的折射率不同，传感器将接收到的感光信号转换为折射率；通常情况下不同浓度的液体，其折射率与浓度会呈现一定的数学关系。

# 二、应用范围：制药行业（中药浓缩液）、食品行业（果汁、明胶、胶原蛋白肽……）、脱销行业（测量氨水浓度）、酒业（酒精勾兑）、有机和无机化学材料（酸/碱浓度控制）、化工行业（酸碱盐的生产，质量管控，泄漏检测，使用盐水的地下贮罐）：硫酸、盐酸、硝酸、氯乙酸、氨水、甲醇、乙醇、盐水、氢氧化钠、冷冻液、碳酸钠、甘油、双氧水、糖水、果汁、酿造、奶油、药液、生物液体、醇提、丙酮、DMAC、NMP、DMF、果汁、双氧水、车用尿素、切削液、乳化液、浆料、乙二醇、氨水……等等

# 特点描述：

- 安装方式灵活（安装于管道、槽体、反应釜、储罐…）、体积小巧，安装方式多样化，可选卡箍/法兰/螺纹安装；

- 不受介质颜色、浊度、粘度、气泡、固体杂质、结晶体的影响，不受液体压力变化、流量突变、湍流现象影响；

- 出厂附带标定证书，内置温度补偿，即装即用，无需现场校准，也不需要定期校准；

- 连续测量，迅速反馈，消除人工检测误差，不再需要人工频繁取样检测，节省大量人力财力，保证数据一致性，提升产品质量；

- 标配多组信号模拟输出，便于客户集成控制，提高自动化程度，提高生产效率；

- 数据可以无线远传至PC、PLC……，同步显示物料编码、浓度值、设备工作状态等，生成历史数据曲线、保存、导出数据记录（功能可按需定制）；

- 采用智能化芯片，运行无需试剂耗材，功耗低，探头内部的光源寿命可长达10万小时，稳定性高，使用寿命长；

- 温度传感器与浓度探头集成，紧贴测量介质，保证温度补偿及时、准确、可靠；

# 规格参数选型表：

| 产品型号 | MAY-3001-18 | MAY-3001-70 |
| --- | --- | --- |
| 测量项目 | 折射率、温度、浓度、Brix（或其他标度） |
| 浓度范围 | 0-18% | 0.0-100% Brix |
| 折射率范围 | 1.3330~1.3606 | 1.3330~1.4655 |
| 分辨率 | 0.01 %，折射率 0.00002，温度 0.1℃ |
| 测量温度 | 0-100℃ |
| 温度补偿 | 自动温度补偿，0-60℃ |
| 环境温度 | 0-60℃ |
| 关键部位材质 | 触液面材质：316L/蓝宝石棱镜；传感器外壳：铝 |
| 输入电源 | 24V DC |
| 信号输出 | (DC4-20mA、(RS485/232数字量、(开关量（异常报警,上下限2路输出） |
| 防护等级 | IP67 |
| 耐压范围 | ≤1MPa |
| 防爆等级 | (MAY-3001常规款 (MAY-3001EX本安型防爆 Ex ia IIB T6 Ga |
| 整机净重 | ≈1050g | ≈1250g |
| 清洗选项 | MAY-C12超声波清洗组件 |
| 安装选项 | MAY-C11卡箍弧形安装底座、MAY-C13三通管道，MAY-C14四通管道，材质为316L |
| 其他选项 | MAY-LST历史数据存储功能、MAY-LOT数据远传模块 |
| 特殊标度 | 非标定制，按客户需求建立数据模型 |