名称: 全自动低温冻融试验箱  全自动陶瓷砖冻融试验箱

其他名称：混凝土冻融试验机，全自动低温冻融试验机，冻融试验机

砌墙砖冻融试验箱 混凝土小型空心砌块冻融试验箱 砂浆抗冻性能冻融试验箱

岩石抗冻性冻融试验箱

全自动冻融试验机 陶瓷砖冻融试验机 冻融循环试验机 石材冻融试验机

水泥砂浆混凝土全自动冻融试验机

岩石陶瓷砖石材抗冻性冻融试验机

型号：DR-IV

荣计达产品编号：HT80   42000元

一、产品简介：

全自动冻融试验箱是混凝土检测仪器，使用前务必仔细阅读说明书。并由专业实验人员操作，以避免操作不当引起的伤害。如需了解更多资料请与我公司客服人员联系。适用于混凝土、建筑砖块、陶瓷砖、外墙砂浆及其它建材的冻融试验，制冷压缩机采用法国泰康节能、环保型涡旋式低温压缩机组，风机为无极调速，可根据环度可根据环境温度从而改变风机的转速。 整体性能稳定，全自动冻融试验箱采用优质不锈钢板，一体式结构，操作简单方便。具有占地面积小、移动方便等特点，是建材企业、大专院校、检测中心的机型。

二、符合标准：

★GB/T3810-2006陶瓷砖抗冻性试验方法

★GB/T2542-2003砌墙砖试验方法

★GB/T4111-1997混凝土小型空心砌块试验方法

★GB/T11973-1997加气混凝土抗冻性试验方法

★JGJ/T70-2009砂浆抗冻性能试验方法

★GB/T11973-2006蒸汽加气混凝土砌块试验方法

★GB/T11968-2006混凝土小型空心砌块试验方法

★GB/T241-1994岩石抗冻性试验方法

三、技术参数：

1.内腔尺寸：1120×500×520（mm）

2.降温速度：接近比不超过20℃/h

3.测温精度：-40℃～+20℃

4.外形尺寸：1800×900×1210（mm）

5.重量：约300kg

四、特点：

★冷冻温度可达-40℃；

★制冷速度快，30-50分钟可达 -30℃— -40℃；

★耗电低，全部采用数字化仪表显示，实现自动计时、控温、计次，试验结束自动停机。

★试验时只要把试件放入冻融箱内，设定好试验参数，气冻水融即在同一箱内完成，整个试验过程无须人看管，仪表对每个循环次数进行记录，达到设定循环次数后，整机自动停止运行，并告之用户。

★不但节约人力，而且使试验更科学，周期更短，数据更准确。