名称：电子路面渗水仪

型号：JTS-1

一、简介：

本产品适用于在路面现场测定沥青路面（排水或非排水路面）的渗水系数，符合国家行业标准JTJ-059-95《公路路基路面现场测试规程》。

1. Introduction:

This product is suitable for measuring the water permeability coefficient of asphalt pavement (drained or non-drained pavement) on the pavement site, and conforms to the national industry standard JTJ-059-95 "Highway Subgrade and Pavement Field Test Regulations".

二、技术参数：

◆水量测试范围：0~635ml

◆水量测试分辨率：±0.5ml

◆水量测试精度：±1ml

◆时间测试范围：0~180s

◆时间测试分辨率：0.01s

◆时间测试精度：0.1s

◆供电电源：内置锂电池

◆额定功率：5.0w

◆控制方式：无线

◆主机外形：Φ220×530

◆主机重量：15kg（包括配重压环）

2. Technical parameters:

◆Water volume test range: 0~635ml

◆Water volume test resolution: ±0.5ml

◆Water volume test accuracy: ±1ml

◆Time test range: 0~180s

◆Time test resolution: 0.01s

◆Time test accuracy: 0.1s

◆Power supply: built-in lithium battery

◆Rated power: 5.0w

◆Control method: wireless

◆ Host appearance: Φ220×530

◆Host weight: 15kg (including counterweight pressure ring)

三、智能路面渗水仪试验评估：

◆自动计算路面渗水系数

◆显示、打印测试结果

◆显示、打印测试路段内的统计、评估结果

3. Test evaluation of intelligent pavement water seepage meter:

◆Automatically calculate the pavement water seepage coefficient

◆Display and print test results

◆Display and print statistics and evaluation results in the test section

四、系统配置：

◆渗水仪主体一台

◆控制用触摸显示器一台

◆微型蓝牙热敏打印机一台（含充电器一个）

Four, system configuration:

◆One main body of water seepage meter

◆One touch monitor for control

◆One mini Bluetooth thermal printer (including one charger)