名称：楔负载试验装置（共65件）

一、产品简介

高强螺栓试验夹具（楔负载试验装置）是我公司根据国家相关标准GB/T3098.1-2000，选用特殊材料精心设计加工制作而成，它通过不同方式的组合，可以进行螺栓楔负载试验和普通拉力实验、螺栓保证及最小拉力荷载试验、螺母保证荷载试验。该夹具通过连接杆夹持到万能试验机的钳口内，即可以进行各种拉力试验，普通液压万能试验机不需添加或更改其他装置。

二、技术参数

- 楔负载试验最大拉力：696KN(M30-10.9S)

- 螺栓最小拉力荷载试验：583KN(M30-10.9S)

- 螺母保证荷载试验：583KN(M30-10.9S)

- 螺栓保证荷载试验：466KN(M30-10.9S)

三、【夹具配置】

1、夹具体（含拉杆）一对 （共4件）

2、平垫M10\M12\M14\M16\M18\M20\M22\M24\M27\M30各一件（共10件）

3、带内螺纹的拉力环M10\M12\M14\M16\M18\M20\M22\M24\M27\M30各两件，M32各一件（共21件）

4、楔负载块M10\M12\M14\M16\M18\M20\M22\M24\M27\M30各一副（2件/副，共20件）；M20以下为10°、6°，M22（含M22）以上为4°、6o

5、螺母试验芯棒M10\M12\M14\M16\M18\M20\M22\M24\M27\M30各一件（共10件）

四、图片