名称: JKS混凝土碱骨料试验箱

其他名称：混凝土碱骨料试验箱.，混凝土碱骨料箱

型号：JKS

荣计达产品编号：HT35    5000元

碱骨料试验箱养护箱 混凝土集料碱火性养护箱 碱骨料反应试验箱

碱骨料养护箱 不锈钢混凝土碱活性试验箱

一、概述：采用智能化温度、时间控制仪通过不锈钢加热管升温至下限温度回差值恒温，低于下限温度给定值加热，当达到控制时间，蜂鸣器响，告示试验完毕。混凝土碱骨料试验箱适用于作砂石骨料膨胀检测时控温、控时之用。混凝土碱骨料试验箱按标准DL/T《水工混凝土砂石骨料试验规程》要求设计制造。

二、技术参数：

★控温范围：室温～100℃(可调)

★水泵功率：40w

★控温精度：±0.2℃

★电 压：380±10V

★控时范围：1～144000min(100天)

★频 率：50±1Hz

★控时精度：±1min

★加热功率：6kw

★内胆尺寸：780×570×600mm

★外型尺寸：1250×680×820mm

★重 量：19.5kg

三、工作原理:

该产品采用智能化温度，时间控制仪通过不锈钢加热升温至所需温度低于所需温度给定值加热，当试验过程接近99小时时将定时器开关打开，设定停机所需时间。达到控制时间，试验自动完毕。

四、使用方法：

★拆包装后查看外壳，电器有无受损，箱体底部装有放水阀，使用前用硬块将箱体搁起，填块必须放在主箱体六脚上，切A放在电器箱下，并调整水平。

★箱内加入清洁水，其水位超过搁板：7~22cm,同时考虑放入碱液液桶所增加容积，以免水溢入碱桶液内，降低碱液比例，而影响试验质量。

★接通380V稳压电源，电源中必须具备有效接地，否则严禁使用，必须达到**有关安全用电标准后方可使用。

★检查出厂温度设定值，温度设定80℃。

★打开电源和水泵开关，加热管水泵开始工作，定时器时间可根据要求设定工作。当箱内温度达到设定值时自动停止加热，转为恒温。放入试件盖好箱盖。箱内温度低于温度值时自动加热。

五、结构：

试验箱由箱体及温度控制仪，加热管，放水孔，水泵，搁架等组成，箱体内胆采用**不锈钢板制成，外壳采用静电喷塑工艺，保温层由聚胺脂整体发泡制成，箱体设有水封槽，箱盖上有测温孔具有良好的防腐，防锈，保温性能以及自动控温等功能。

六、注意事项：

★设定打开后开始计时结束时间。

★水箱水位不易太低或太高，太低碱液桶脱水影响试验质量，水位太高将造成水溢入桶内，影响碱液浓度，一般水位低于桶30~50mm.

★电源必须采用稳压电源及有效接地，尽量避免和大功率设备共同使用一路电源，如仪表出现死机，必须从配电盘单独放线供其使用。本设备电压为380V电源必须先通过单用闸刀开关再接入箱内。并必须接好有效接地。在放入取出试件时必须先切断电源，以确保安全。

★在检测箱内温度时，应在二次恒温时检测，测温计必须接触到水，否则温度不是水温，与箱内控制温度不一致。

★应经常清理箱内污垢并将外壳水迹控干，用久后加热元件表面会产生水垢，用户应定期清理以免影响加热效果。