名称：高低温恒温恒湿试验箱、恒温恒湿试验箱   超临界湿热试验箱

一、高低温恒温恒湿试验箱简介

高低温交变湿热试验箱属气候模拟箱，适用于检测各种产品、各种材料或电器、仪器、仪表、电子元器件的在高温、低温或湿热环境下的可靠性、适应性指标的设备。

二、高低温恒温恒湿试验箱标准：

GB/T2424.1-2015环境试验

GB/T2424.2-2015电工电子环境试验箱：湿热试验导则。

GB/T2424.5-2021环境试验 第3部分

GB/T2424.6-2021环境试验 第3部分

GB/T2424.7-2006电工电子产品环境试验

GB/T2424.27-2013环境试验

GB/T2423.1-2008电工电子产品环境试验试验A:低温

GB/T2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温

GJB150.3-2009 军用设备环境试验方法 高温试验

GJB150.4-2009 军用设备环境试验方法 低温试验

GJB 150.9-2009 军用设备环境试验方法  湿热试验

- 高低温恒温恒湿试验箱技术参数

| 规格 | 100L | 225L | 500L | 800L | 1000L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作室尺寸(mm) | 400×500×500 | 500×600×750 | 900×800×700 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 |
| 外形尺寸(mm) | 900×1000×1500 | 1350×950×800 | 1750×950×1800 | 1300×1500×2130 | 1850×1250×2150 |
| 功率 | 5.0KW | 6.5 KW | 10.5KW | 12.0KW | 12.5KW |
| 温度 参数 | 温度范围 | -20℃～150℃ -40℃～150℃ -70℃～150℃ -100℃～150℃ |
|  | 温度波动度 | ≤±0.5℃ |
|  | 温度均匀度 | ≤2℃ |
|  | 温度偏差 | ≤±2℃ |
|  | 升温速率 | 3℃/min、空载，全程平均 |
|  | 降温速率 | 0.7～1℃/min（+150℃<->-70℃。空载，全程平均 |
| 湿度 参数 | 湿度范围 | 20%RH～98%RH |
|  | 湿度波动度 | ≤+2%RH/-3%RH |
|  | 湿度均匀度 | ≤3%RH |
|  | 湿度偏差 | ≤±3%RH |
| 控制 系统 | 控制仪表 | 7寸TFT真彩液晶56万色分辨率800*480亮度300cd/m |
|  | 传感器 | PT100高精度温度传感器 |
|  | 超温保护 | 韩国/（奥拓尼克斯） |
|  | 加热系统 | 独立系统，镍铬合金电加热式加热器 |
|  | 加湿系统 | 外置隔离式，全不锈钢浅表面蒸发式加湿器 |
|  | 除湿系统 | 采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式 |
|  | 供水系统 | 加湿供水采用自动控制.且可回收余水.节水降耗 |
|  | 制冷系统 | 全封闭，原装法国“泰康”/全封闭风冷复迭压缩制冷方式 |
| 主机 参数 | 外壳材质 | 采用优质高硬度冷轧板，厚度：1.2mm（宝钢） |
|  | 工作室材质 | SUS304#拉丝不锈钢，厚度：1.2mm（佛山） |
|  | 外表面涂层 | 静电喷粉及高温300℃烘烤工艺使涂层表面更加耐磨 |
|  | 隔板材质 | SUS304#拉丝不锈钢（佛山） |
|  | 保温层材质 | 硅酸铝超细纤维棉（保温厚度：120mm)、导热系数：200℃时是0.045~0.060（W/m.k) |
| 标准配置 | 附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔（25、50、100mm）1个 |
| 安全保护 | 漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护/控制器停电记忆 |
| 电源电压 | AC220V/AC380V±10％ 50±0.5Hz 三相五线制 |