电磁吸合式振动台  四度一体机   防爆振荡器

RJD-ZD-TS

一、产品简介：

本试验设备适用于航空、汽车、工矿企业、家电、实验室、科研单位及大专院校等领域对其产品及材料进行在高、低频率的振动环境下从而鉴定产品的抗振能力。

二、技术参数：

1、试验负载（kg）：300

2、频率范围（0.01Hz）：1Hz～1000Hz

3、振幅：0～5mm

4、加速度：20g

5、振动方向：垂直+水平

6、调频功能：1-1000HZ范围内任意频率

7、扫频：1-1000HZ可以任意设定,真正标准来回扫频

8、可程式功能：1-1000再到低频/可循环

9、对数功能（0.01Hz）：①下到上频②上到下频③下到上再到下频--3种模式对数/可循环

10、振动波形：正弦波(半波/全波)

11、时间控制：任何时间可设(秒为单位)

12、精密度：频率可显示到0.01Hz，精密度0.1Hz

13、功率：13Kw

14、台面尺寸（cm）：100×100

15、台体尺寸（cm）：一体机100×36×100

16、倍频功能（0.01Hz）：15段成倍数增加①低到高频②高到低频③低到高

17、电   源：380V  50HZ

三、设备使用环境：

①温度：5-30℃ （试验箱所在房间的温度）

②相对湿度小于85%RH

③大气压：86-106Kpa

④周围无强烈振动

⑤无阳光直接照射或其他热源直接辐射

⑥周围无强烈气流，当周围空气需要强制流动时，气流不应直接吹到箱体上

⑥周围无强烈气流，当周围空气需要强制流动时，气流不应直接吹到箱体上

⑧周围无高浓度粉尘及腐蚀性物质

⑨为保证设备的正常运行和操作方便除保持水平安放外，设备与墙壁或器物之间应预留一定的空间，以便于维修和通风。(一般大于0.6米 )

⑩保护接地线单独接，勿与其他设备的接地线共用