JF-5智能化全自动触摸屏控制氧指数测定仪

- 智能化全自动触摸屏控制氧指数测定仪产品优势：

- 全彩触摸屏控制，只需在触屏上设定氧浓度值，程序便会自动调节到氧浓度平衡并发出嘀的声音提示，免去了人工调节氧浓度的麻烦；

- 采用步进比例阀大大提高了流量的控制精度，采用闭环控制，测试当中氧浓度漂移程序自动调节回到目标值，避免了传统氧指数测定仪不能在测试当中调节氧浓度的弊端，大大提高了测试精度。

- 智能化全自动触摸屏控制氧指数测定仪主要技术参数

- 采用进口氧传感器，数字显示氧气浓度无需计算，精度更高更准确，范围0— 100%

- 数字分辨率：±0.1%

- 测量精度：0.1级

- 触摸屏设置程序自动调节氧浓度

- 一键校准精度

- 一键配比浓度

- 氧浓度稳定自动提示报警声

- 带有计时功能

- 可存储实验数据

- 可查询历史数据

- 可清除历史数据

- 可选择是否燃烧50mm

- 气源故障提示

- 氧传感器故障提示

- 氧气氮气错接提示

- 氧传感器老化提示

- 标准氧浓度输入

- 可设定燃烧筒直径(两种常用规格可选)

- 流量调节范围：0-20L/min（0-1200L/h）

- 石英玻璃筒：两种规格任选其一（内径≥75㎜ 或内径≥85㎜）

- 燃烧筒内气体流速：40mm±2mm/s

- 整机外形尺寸： 650mm×400×830mm

- 压力表精度2.5级，分辨率：0.01MPa

- 试验环境：环境温度：室温～40℃；， 相对湿度：≤70%；

- 输入压力：0.25-0.3MPa

- 工作压力：氮气0.15-0.20Mpa   氧气0.15-0.20Mpa

- 试样夹可用于软质和硬质塑料、各类建筑材料、纺织品、防火门等

- 丙烷（丁烷）点火系统，点火嘴为一根金属管制成，尾端有内径Φ2±1mm 的喷嘴，可自由弯曲。能插入燃烧筒内点燃试样，火焰长度： 16±4mm ， 大小5mm-60mm可自由调节，

- 气体：工业用氮气、氧气，纯度＞99%；（用户自备/正规气站工业氧气纯度一般为99.2%-99.3%之间）。

- 电源要求：AC220（+10% ）V、50HZ

- 最大使用功率：150W

- 自撑材料试样夹：能固定在燃烧筒轴心位置上、并能垂直夹住试样

- 非自撑材料试样夹：能将试样的两个垂直边同时固定在框架上( 选配/应用于纺织品等柔软不可自撑材料)

三、设计标准：GB/T 2406.2-2009

Tips:氧指数测定仪试验时需用不小于98%的工业级氧气/氮气各一瓶作为气源，由于以上气体为高危运输品，无法作为氧指数测定仪的配件提供，只能在用户当地气站购买。（为保证气体的纯度请在当地正规气站进行购买）