浮游生物自动分类计数仪

Automatic identification and classification counter for Algae & Zooplankton

- 分析规范

（1）★符合《SL733-2016内陆水域浮游植物监测技术规程》、《水和废水监测分析方法》（第四版）第五篇《水和废水的生物监测方法》、GB17378-2007《海洋监测规范》、GB/T12763-2007《海洋调查规范》中藻类监测的规范，及HJ 1216-2021《水质 浮游植物的测定0.1mL计数框-显微镜计数法》和HJ 1215-2021《水质 浮游植物的测定 滤膜-显微镜计数法》的要求。

（2）模仿人工显微镜检测藻类的过程，可按全片计数法、对角线计数法、行格计数法、随机视野计数法等5种计数方式进行成像计数。

- 藻类和浮游动物自动分类计数模块

1、成像系统

微单相机+微距镜的3200万像素以上高分辨率大视野自动对焦成像，显微平台在X/Y轴重复定位精度<2μm，确保扫描图像清晰。可自动拼接400个自动拍照视野成近30亿像素超视野大图，有效避免藻类或浮游动物被各视野的边缘切碎。电动XY显微自动平台由获产品质量管理体系ISO13485认证书的企业生产。

2、自动分析指标

（1）水样经前处理而置于藻类计数框后，一键化自动完成藻类识别与分类计数分析全过程，自动移动视野对焦扫描拍照、自动分类识别计数、自动生成统计报表。

（2）系统内含依据人工智能Ai增强深度学习获得的蓝藻门、硅藻门、绿藻门、裸藻门、隐藻门、金藻门、甲藻门、黄藻门常见的122个以上属种淡水藻类的自动分类识别库；57个以上淡水浮游动物大类或属的自动分类识别库。用户可根据当地水样自行学习扩展识别库属种。支持识别库在线更新。

（3）系统是一键操作到底直接出报告的全自动识别分析系统，并支持拍照与识别分析的双进程同步操作。当地水样分类识别优势种自动识别率≥90%，综合自动识别率≥80%，在浓度为10^7-10^8个/升时，自动分析的重复性误差≤5%。

（4）能自动计算香农-威纳指数、均匀性指数、丰富度指数、藻或浮游动物个体密度、藻细胞或浮游动物密度、生物量等。

3、数据报表

自动给出分类计数统计报告，标示优势种和优势度，并按优势种排序。可根据采集地地理坐标在地图上定位及标注，支持高德地图、高德卫星地图、谷歌地图、谷歌卫星地图等多种地图源。

- 大水量的浮游动物自动分类计数模块

1、成像系统

以6400dpi扫描获得高分辨率的透扫正片图像，能包含上千个完整的浮游动物。具有浮游动物清晰度自动增强功能。自动存储高分辨率浮游动物扫描原稿。

2、自动分析指标

（1）一键化自动完成浮游动物的目标提取、人工智能Ai增强深度学习分类识别35个大类150um以上的浮游动物（目前可分海水的大类较多些）、计数分析全过程。内置淡水常见浮游动物等分类识别库，用户可自建当地标准识别库，支持识别库在线更新。

（2）可自动分类分析≥150μm以上、水样量≥35mL的浮游动物。综合自动识别率≥85%，重复性误差≤5%，具有辅助目标分割、分类修正特性。

（3）能自动计算香农-威纳指数、均匀性指数、丰富度指数、个体密度、生物量等。

3、数据报表

自动给出分类计数统计报告，标示优势类别和优势度，并按优势种排序。可根据采集地地理坐标在地图上定位及标注，支持高德地图、高德卫星地图、谷歌地图、谷歌卫星地图等多种地图源。

- 藻类、浮游动物智能鉴定模块

1、专家数据库

（1）中文、拉丁文双语显示的浮游生物专家图库：藻类共15个门、1700个属以上、15700个种以上；浮游动物共26大类、2000个属以上、9800个种以上。涵盖中国各流域、海域的常见藻类、浮游动物。

（2）包含中国淡水藻类、中国海域常见浮游硅藻、中国近海赤潮藻类、中国淡水枝角类、中国淡水桡足类、四大海域浮游桡足类等子图库。用户可自建或通过计数表来生成其本地流域的子图库。可按门、属、种展开检索，也可按种名、属名、文字描述等关键字检索。

2、智能鉴定

由人工智能的特征提取对比，一键化以图搜图方式按相似度从高到低排列展示相近物种。以图搜图智能搜索鉴定藻类、浮游动物、以及花粉、真菌等一些易出现在样品中的非浮游生物。能按P5胸足以图搜图搜索鉴定桡足类。

- 供货配置清单

1、藻类和浮游动物自动分类计数仪软件（含浮游生物智能鉴定模块）1套

2、高精度电控X-Y自动扫描平台+控制器			1套

3、全时自动对焦的高分辨率大视野光学成像系统     1套

4、超高分辨率、高性能A4幅面影像扫描仪 			1套

5、舜宇RX50或奥林巴斯BX53或BX43三目生物显微镜（含机架、三目观察筒、D型物镜转盘、镜臂、平场半复消色差物镜（20X、10X、4X）、10倍宽视场可调目镜、奥林巴斯平场半复消色差物镜40X） 	1台

6、分析工作站（13代酷睿i7 CPU /32G内存/含支持CUDA的8G及以上GPU卡/ 256G固态硬盘+2T硬盘/ 23”彩显，1个USB3.0口+3个USB2.0口，运行环境Windows 10或11专业版） 1台

7、高透明大容量水样盘  	2个

- 服务

1、厂家提供协助免费建立1个当地分类初始识别库服务。

2、免费提供远程协助指导服务。