三维运动混合机SH-20

参数

品名：三维混合机

型号：SH-20

电压：220V

功率：0.75kw

最大装料容积：14L

最大装料重量：12kg

筒体转速：15r/min

（可选配变频器调速）

重量：150kg

外形尺寸：850*1000*1100mm

三维运动混合机SH系列是利用三度运动、平移转动及摇滚原理，产生一股强力的交替脉溃运动，连续地推动进行混合物料，其产生的涡流具有变化的能量梯度，从而能产生出色的混合效果。三维混合机混合桶体型设计科学，桶体内壁经过精细抛光，无死角，不污染物料，出料方便，清洗容易操作简单，该机运转平稳、噪音低、装载系数高、混合时间短是一种常用的混合设备。

一．主要用途:

本机适用于制药、化工、食品、轻工、电子、矿冶、国防工业及各科研单位的粉状、颗粒状物料的高均匀度混合。

二．工作原理:

该机由机座、调速电机、轴、回转连杆及筒体等部分组成。装料的筒体在主动轴的带动下作平移动及摇滚等复合运动，促使物料沿着筒体作环向、径向和轴向的三向复合运动，从而实现多种物料的相互流动扩散、掺杂，以达到高均匀度混合的目的，该机是一种无菌、无尘，全封闭的高效节能混合机。

三．特点：

1.混合筒多方向运动，物料无离心力作用，无分层、积聚现象，混合率达99.9%以上。

2. 桶体内壁经过精细抛光，无死角，不污染物料，出料方便，清洗容易操作简单

3.筒体装料率大，最高可达80%（普通混合机仅为40%），效率高，混合时间短。