SMU-3020EF  全自动2.5次元影像测量仪

该机型适用于PCB线路板、电子、五金、塑料、模具等领域工件尺寸的精密测量

仪器主要技术参数及产品特点：

| 型 号 | SMU—3020EF |
| --- | --- |
| X/Y/Z测量行程 | 300╳200╳200mm |
| Z轴行程 | 调焦行程200mm,工作距离90mm（可跟据客户需求定制加高） |
| XY轴基座/仪器底座 | 00级济南青大理石 |
| 玻璃台承重 | 30kg |
| 传动型式 | 导轨： X/Y/Z轴精密线性导轨 |
|  | 研磨级丝杆：研磨级滚珠螺杆 |
|  | 轴承：日本NSK原装进口轴承 |
|  | 手持式移动摇杆操作，可切换快速移动(选配） |
| 光学尺 | 贴片光学尺分辨率（解析度）：X/Y/Z轴0.0005mm（0.5μm） |
| X/Y线性测量精度 | ≤3+L/200 (200ms) |
| XY轴重复精度： | ≤3μm |
| 电机 | 全闭环伺服电机 |
|  | X/Y轴采用全闭环伺服电机200W，双重闭环控制系统 Z轴采用全闭环伺服电机200W（带刹车），双重闭环控制系统 |
| 摄像机 | 高清千兆网相机 |
| 镜头 | 全自动变倍镜头，光学放大倍率0.7-4.5X，影像放大倍率20-280X |
| 光源系统 | 表面光源：5环8分区LED冷光源，255级独立调节 |
|  | 轮廓光源：LED白色冷光源、寿命长、亮度可调 |