TE-1600Plus便携式智能多参数水质快速测定仪

▷产品简介：TE-1600 PLUS是一款便携式智能多参数高精度水质快速测定仪，具有实时数据传送，4G通讯模块，采用高精度数字电极，检测项目有COD，TOC，氨氮，浊度，悬浮物，叶绿素，蓝绿藻，余氯，pH，溶解氧，温度，电导率，ORP，TDS，水中油等项目，适应于各种恶劣工作环境，专业水质检测仪系统，内置高容量锂电池，仪器性能稳定、测量准确、测定范围广、功能强大、操作简单、是一款为客户在野外，实验室提供检测，监察，数据管理融为的一体便携水质检测系统 .

▷功能特点：

※ 检测项目有COD，TOC，氨氮，浊度，悬浮物，叶绿素，蓝绿藻，余氯，pH，溶解氧，温度，电导率，ORP，TDS，水中油（可定制项目）；

※ 5寸彩色触摸屏，内置热敏打印机；

※ 手持式设计，内置大容量充电锂电池，待机时间长；

※ 采用传感器新技术、无需试剂，无污染，经济、便捷；

※ 整机按照人工学设计，外观流行时尚，携带方便；

※ 可长时间在野外工作，中文界面切换，操作简单、快速；

※ 采用高精度全数字光学电极，自动温度补偿，从而实现更稳定准确的测量值；

※ COD、浊度、悬浮物、叶绿素、蓝绿藻、水中油采用全数字光学电极，能自动对光路衰减及浊度影响进行快速补偿，从而实现更稳定准确的测量值；

▷应用行业：

可广泛应用于科研院所、环境监测，环境工程、江河湖泊、自来水厂、石油化工、生物制药、光伏能源、食品饮料、水产养殖和市政给排水以及第三方检测等行业 .

▷标准配置：

专用电极、适配器、使用说明手册、产品合格证、仪器装箱清单、保修卡、打印纸、 附件便携箱。

▷技术指标：

| 产品名称 | 便携式智能多参数水质快速测定仪 |
| --- | --- |
| 产品型号 | TE-1600 PLUS |
| 电极类型 | 高精度数字检测电极 |
| 项目名称 | COD, TOC,氨氮，浊度，悬浮物，叶绿素，蓝绿藻，余氯，pH，溶解氧，温度，电导率，ORP, TDS, 水中油 （可定制项目） |
| 屏幕尺寸 | 5寸彩色触摸屏 |
| 双电源供电 | 内置锂电池 ，适配器DC12V |
| 电极线长 | 3-5m |
| COD测量范围： | 0-500mg/L（紫外数字电极） |
| COD测量精度 | ≤±5% |
| COD分辨率 | 0.1mg/L |
| COD灵敏度 | 0.01mg/L |
| COD温补 | 0.0-60.0℃ |
| TOC测量范围： | 0-300mg/L（紫外数字电极） |
| TOC测量精度 | ≤±5% |
| TOC分辨率 | 0.1mg/L |
| TOC灵敏度 | 0.1mg/L |
| TOC温补 | 0.0-60.0℃ |
| 氨氮测量范围 | 0-1000mg/L |
| 氨氮测量精度 | ≤±5% |
| 氨氮分辨率 | 0.1mg/L |
| 氨氮灵敏度 | 0.01mg/L |
| 氨氮温补 | 0.0-50.0℃ |
| 叶绿素测量范围 | 0-500μg/L（荧光法数字电极） |
| 叶绿素测量精度 | ≤±5% |
| 叶绿素分辨率 | 0.01μg/L |
| 叶绿素灵敏度 | 0.01μg/L |
| 叶绿素温补 | 0.0-60.0℃ |
| 蓝绿藻测量范围： | 0-100μg/L（荧光法数字电极） |
| 蓝绿藻测量精度 | ≤±5% |
| 蓝绿藻分辨率 | 0.01μg/L |
| 蓝绿藻灵敏度 | 0.01μg/L |
| 蓝绿藻温补 | 0.0-60.0℃ |
| 悬浮物测量范围 | 0-3000 mg/L |
| 悬浮物测量精度 | ≤±5% |
| 悬浮物分辨率 | 0.1mg/L |
| 浊度量程 | 0-1000 NTU |
| 浊度精度 | ≤±3% |
| 浊度分辨率 | 0.1NTU |
| 余氯检测量程 | 0-20mg/L |
| 余氯精度 | ≤±5% |
| 余氯分辨率 | 0.001mg/L |
| 温度补偿 | 0.0-80℃ |
| 水中油测量范围： | 0.15-300ppb |
| 水中油测量精度 | ≤±5% |
| 水中油分辨率 | 0.01ppb |
| 水中油灵敏度 | 0.01mg/L |
| 水中油温补 | 0.0-50.0℃ |
| pH测量范围 | 0-14 |
| pH自动温补 | 0.0-80.0℃ |
| pH分辨率 | 0.001pH |
| pH精度 | ±0.05 pH |
| ORP测量范围 | -1500mV~+1500mV |
| ORP分辨率 | 1mV |
| ORP精确度: | ±5% |
| ORP自动温补 | 0.0-60.0℃ |
| 电导率测量范围 | 0.0-20ms/cm |
| 电导率分辨率 | 0.01us/cm |
| 电导率精确度: | ±5% |
| 电导率自动温补 | 0.0-60.0℃ |
| TDS测量范围 | 0.00-5000mg/L |
| TDS自动温补 | 0.0-60.0℃ |
| TDS分辨率 | 0.01mg/L |
| TDS精度 | ±5% |
| 温度范围 | 0.0- 60.0℃ |
| 温度精度 | ±0.5℃ |
| 溶解氧范围 | 0 - 20.00 mg/L |
| 溶解氧精度 | ±0.5 mg/L |
| 溶解氧分辨率 | 0.001 mg/L |
| 溶解氧自动温补 | 0.0-50.0℃ |
| 储存 | 100万条数据 |
| 打印 | 内置热敏打印机 |
| 接口 | USB口 4G通信模块，GPS模块（选配） |
| 系统 | 水质专用检测系统 |
| 电池 | 内置大容量锂电池 |
| 仪器尺寸 | （191*160*77）mm |
| 防护等级 | IP68 |
| 使用环境 | 温度：0～50℃ 湿度：20～80% |
| 仪器净重 | 1.2Kg |
| 附件箱 | 专用防水附件箱 |