RootGA型根系动态生长监测分析系统

Dynamic monitoring and analysis system of the growth of roots

一、用途

定时自动成像水培、琼脂培养基培农作物根系，并动态监测根系生长速度，动态跟踪根系结构变化情况，宏观动态统计分析不同时刻点根系的整体发展变化，是作物抗性分析的好帮手。基于人工智能深度学习的原位土培根系图自动识别提取，自动识别提取土培原位根系量≥80%（时间仅约2分钟），极大减少交互引导修正分析根系的工作量。还可分析洗净根系或雾培洗净根系情况，获得根系的生物量数据，以便科学客观地评价植物生长质量相应关键因素，如分析：光照、水肥、温湿度环境对生长与抗逆性的影响。

二、 主要性能指标

1、大景深拍摄仪+背光成像套件可在植物侧面等位置上拍照成像水培根系。可调设定0.5-48小时间隔拍照来自动成像水培根系。监控用的电脑1分钟内可全自动拍完照另做他用。

2、实时监测4个视野的水培作物植株，标配4套动态生长监测拍照成像硬件（含4个240mm 宽*380mm高的透明培养扁盒）。

3、标配1组10个的内空尺寸宽205mm x高270mm x厚5mm可做左右对比的琼脂培养基透明扁盒，以便用扫描仪获取细微至0.2mm直径的琼脂培养原位根系图像。

4、系统能自动生成水培、琼脂培养基培养农作物根系的整体发展变化和生长的动态数据，动态图示标记活体根系每天的新生长量和统计其对应的新生长根量，包括不同深度位置上的根量变化。系统具备对根系生长异常的预警机制。

5、可按被监控根系分块区域图像显示根量随时间变化的密度热力图，各部位的变化精细度可由分块监控大小来自定义控制。

6、能自动生成根系生长的视频，以便按时间节点来回溯查看。

7、基于人工智能深度学习的原位土培根系图自动识别提取，自动识别提取土培原位根系量≥80%（时间仅约2分钟），极大减少交互引导修正分析根系的工作量。可对原位土培根系图像进行交互引导分析、锁定编辑根系路径、修正根系的长短、粗细、位置等。具有鼠标编辑点的跟随放大镜。能自动拼接多张原位根系图。

8、可做洗净根系分析：

1)根总长；2)根平均直径；3)根总面积；4)根总体积；5)根尖计数；6)分叉计数；7)交叠计数；8)根直径等级分布参数；9)根尖段长分布，10)可不等间距地自定义分段直径，自动测量各直径段长度、投影面积、表面积、体积 等，及其分布参数；11)能进行根系的颜色分析，确定出根系存活数量，输出不同颜色根系的直径、长度、投影面积、表面积、体积。12)能进行根系的拓扑分析，自动确定根的连接数、关系角等，还能单独地自动分析主根或任意一支侧根的长度和分叉数等，可单独显示标记根系的任意直径段相应各参数（分档数、档直径范围任意可改，可不等间距地自定义），并能进行根的分叉裁剪、合并、连接等修正，修正操作能回退，以快速获得100%正确的结果。13)能用盒维数法自动测根系分形维数。可分析根瘤菌体积在根系中的占比，以客观确定根瘤菌体贡献量。14)大批量的全自动根系分析，对各分析结果图可编辑修正。15)能做根系生物量分布的大批量自动化估算。16）具有向地角分析、路径分析、主根提取分析特性。17）能自动测量油菜、大豆等果荚的果柄、果身、果喙部分的粗细、长、弧长、玄高等参数。18）能自动测量各种粒的芒长。19）能测各类针叶的叶面积、长度、粗细。20）各分析图像、分布图、结果数据可保存，分析结果输出至Excel表，可输出分析标记图。

9、仪器有云平台支持，可将分析数据保存到云端随时随地查看。

三、标准配置

1、RootGA型根系动态生长监测分析系统软件U盘及软件锁1套

2、自动对焦800万像素大景深拍摄仪+背光灯板和定位底板+透明培养扁盒套件4组

3、光学分辨率4800dpi、A4加长的双光源彩色扫描仪1台

4、10个的琼脂培养透明扁盒1组

5、条码扫码枪1个

6、电脑（12代酷睿i5 CPU /16G内存/500G硬盘 / 21”彩显/无线网卡）1台

根系生长动态监测结果

原位根系图像分析