名称: 混凝土磁力振动台

其他名称：混凝土磁力振动台,混凝土振动台,混凝土振实台

型号：DG-80

荣计达产品编号：HT21

混凝土磁力振动台是专业混凝土检测仪器，使用前务必仔细阅读说明书。并由专业实验人员操作，以避免操作不当引起的伤害。如需了解更多资料请于我公司客服人员联系。混凝土磁力振动台由上海荣计达仪器科技有限公司提供，设备质保期一年，一年内产品如有质量问题，供方负责免费维修。如果因操作不当或者人为损坏，我公司亦应提供维修、更换服务，由此产生的费用我公司会酌情收取。

混凝土磁力振动台技术性能先进，符合JG/T3020-94《混凝土试验用振动台》建工行业标准的技术要求。结构紧凑，技术先进。混凝土磁力振动台由电磁来稳固试模的一种新型换代产品，通电后自动上磁，断电后磁性消失，混凝土磁力振动台主要用于建筑企业、预制构件厂、商品混凝土、建筑工程质量检测单位及科研院校、试验室的混凝土试块振实成型。混凝土磁力振动台是试验人员的一种最理想的试验仪器

混凝土磁力振动台技术参数：

型号：DG-80

台面尺寸：800X600mm

振幅(全幅)：0.5mm

振动频率：50HZ

每次成型试件数量：1503，试模6个1003，三联试模3条

净重：约240kg

混凝土磁力振动台使用及维护方法：

㈠使用方法

①将程序控制器面板上的预置拨码开关调节到要求的振动时间（单位：秒）。在振动过程中严禁调节预置拨码开关。

②将装满混凝土的试模依次放置在电磁铁的相应位置，开启控制面板上的电磁铁开关，试模即牢固固定在振动台上。

③按下控制器面板上的启动开关，振动台即启动，运转到预定振动时间，自动切换到制动，经7秒钟后自动断电。

④关闭电磁铁开关，试模与台面电磁铁脱开，然后即可搬取试模。

混凝土磁力振动台维护：

①振动成型完毕之后，台面残留的混凝土应擦洗干净。

②振动电机和悬挂轴承，应定期加注润滑油。

③使用完毕，应切断电源。

④电磁铁不能通电时间过长，否则线圈容易烧毁。

混凝土磁力振动台安装：

①将振动台安装在混凝土基础上，基础与槽钢底座之间垫大于5mm厚的橡胶带。地脚螺栓尺寸为M16×390mm，4只用户自备，螺栓透出地面60mm，地脚螺栓位置如“图2”。振动台安装后应保持台面水平。

②将控制器放在距振动相近适当位置，将振动台上多线插头，插入控制器多线插座内。控制器上电源插入3～380V电源插座上。

③为确保安全，振动台与控制器连接线，最好穿在硬塑料管或钢管内，并埋设牢固可靠，防止电缆损坏。

④应有良好接地装置。

混凝土磁力振动台成型的混凝土试件具有以下特点：

技术性能先进，符合JG/T3020-94《混凝土试验用振动台》建工行业标准的技术要求。结构紧凑，技术先进。

垂直向上的简称振幅，台面振幅均匀，可保证成型混凝土试件密实均匀，减少试验误差。

可同时一次成型150×150×150mm立方体试件6个，100×100×100mm立方体三联试模3条，振动台负载均匀。

电磁铁固定试模。放置及取下试模方便，以免人工按压试模，使操作者身心受振动伤害及振动台增加额外负载。

振动噪音小，有利于试验环境保护。

混凝土磁力振动台振动及制动时间采用程序控制其控制，振动时间可按需要在0～99秒内任意设置。操作简便控时准确