名称: 混凝土钻孔取芯机

其他名称：混凝土钻孔取芯机,混凝土钻孔机.混凝土取芯机

型号：HZ-20

荣计达产品编号：HT43

混凝土钻孔取芯机是专业检测仪器，使用前务必仔细阅读说明书。并由专业实验人员操作，以避免操作不当引起的伤害。如需了解更多资料请与我公司客服人员联系。混凝土钻孔取芯机由上海荣计达仪器科技有限公司提供，设备质保期一年，一年内产品如有质量问题，供方负责免费维修。如果因操作不当或者人为损坏，我公司亦应提供维修、更换服务，由此产生的费用我公司会酌情收取。

混凝土钻孔取芯机采用本田发动机驱动，特别适用于野外取芯试验，改善了野外工作没有电源的局限，采用高速切割技术，与薄壁金刚石钻头配套，混凝土钻孔取芯机广泛用于工程建筑、市政工程、设备安装工程和建筑质量检查工程等领域的钻孔与取芯。在公路、机场、港口、大坝等混凝土、沥青路面、石灰石基础上取芯进行抗压、抗折试验。

HZ-20混凝土钻孔取芯机主要特点：

采用双立柱结构、螺栓跟进方式，稳定性好，操作简单省力。配有行走轮，移动方便。

采用高速切割技术与薄壁金刚石钻头配套，可钻切高强度钢筋混凝土，钻进效率高、孔位准确、孔壁光滑、成孔质量好、芯样完整光滑、震动小，对建筑无损害。

HZ-20混凝土钻孔取芯机技术参数：

型号：HZ-20

荣计达产品编号：HT43

最大钻孔直径：200毫米

最大钻孔深度：700毫米

输出转数：800—1200转/分

功率：5.5马力    9.0马力 13马力（本田汽油机）

机重：120千克（5.5马力）190千克（9马力）200千克（13马力）

HZ-20混凝土钻孔取芯机操作过程：

使用前准备工作

⑴加入93#无铅汽油和高级润滑油，加入机油的多少可根据机油尺刻度为

准。

⑵在立柱上加入润滑油，并转动给进手柄和输出轴，检查给进和回转是否灵活可靠。

⑶准备好水源

⑷检查各部位螺丝是否松动。

HZ-20混凝土钻孔取芯机安装

钻头对准孔位后，把三个行走轮搬起，让底座落入地面。打小孔且混凝土强度不高时，则依靠钻机的自身重量就可以竟钻机固定，若打的孔径较大，钻机自身重量不能稳住钻机时，可在底盘上放置重物（如砂袋、铁块、混凝土块等）固定或打两个膨胀螺栓加上压杆（如槽钢等）来固定钻机就，钻机固定要牢靠，不得摇晃，否则钻空作业无法正常进行。

1/开孔

以上工作做好后，即可开孔作业，装上钻头，启动汽油机（详情见汽油机用户手册）把进水管放入水桶内，水桶要提高到出水泵位置，然后手捏气囊把水吸入水泵，水泵上水后把水桶放到地面即可。油门调至最大，开始轻摇给进手柄，使钻头缓慢接触地面。开孔要决：先给水后钻进，给进速度要慢，钻压要小。严禁无水作业，以免烧毁钻头和水封。

2/正常钻入

当开孔钻进2—3毫米深后，即可转入正常钻进，此时给进压力适当加大，正常钻进的要决是：给进压力要适中，要保持均匀，碰到粗钢筋给进压力要减小。做到一听二看，听机器的声音是否正常，看孔口是否返（冒）水3/终孔

到达所需深度后，即可停钻。停钻的要求是：先关机器后关水，若是深孔时，还不能立即提钻和停水，而要用水冲孔一段时间，目的在于将孔内的岩粉冲洗干净，以防岩粉沉淀导致埋钻，造成取芯困难。

HZ-20混凝土钻孔取芯机注意事项：

1、当出现卡钻时，不允许采用强行起动机器的办法来排除卡钻，而应采用人工方法（如用加长搬手转动钻头）排除后，方可重新启动机器。

2、当岩芯卡在钻头内时，应立即停止钻进，及时清除。清除时，只允许用橡胶锤或软木棍轻轻敲击钻头钢体，反复敲击即可将岩芯清除出来。严禁用铁锤敲击钻头或岩芯，严禁用铁棍从钻头后部插入敲击岩芯，以免损坏薄壁钻头。

3、使用前应仔细阅读（汽油机用户手册）

4、严禁无水作业。

HZ-20混凝土钻孔取芯机维修与保养：

1、取芯完成后，要把适当部位擦净、凉干、涂油。

2、要有专业人员负责使用保养，以保持机器的正常使用。

3、经常查看汽油、机油、以防短油造成机器损伤影响寿命。

4、机器长时间使用或使用多次后，应检查一遍各部位螺栓是否有松动现象，以防影响和耽误正常使用。

5、如机器长时间不使用，应把机器化油中汽油放净，以防化油器浸时间过长，下次不易启动