名称：沥青闪点仪

其他名称：沥青闪点与燃点测定仪、沥青闪点测定仪、沥青闪点仪

型号：SYD-3536

荣计达产品编号：LQ36

沥青闪点仪是专业检测仪器，适用于克利夫兰开口杯（简称COC）测定粘稠石油沥青、煤沥青及闪点在79℃以上的液体石油沥青材料的闪点和燃点，以评定施工安全性时使用。使用前务必仔细阅读说明书。并由专业实验人员操作，以避免操作不当引起的伤害。如需了解更多资料请与我公司客服人员联系。沥青闪点仪由上海荣计达仪器科技有限公司提供，设备质保期一年，一年内产品如有质量问题，供方负责免费维修。如果因操作不当或者人为损坏，我公司亦应提供维修、更换服务，由此产生的费用我公司会酌情收取。

沥青闪点仪符合标准：

按照石油和石油产品试验方法国家标准GB/T3536-2000《石油产品闪点和燃点测定法》（克利夫兰开口杯法）来设计制造的。本仪器也适用于JTJ052—2000公路规程T0611—2000《沥青闪点和燃点试验》（克利夫兰开口杯法）和国际准ISTMD 2000试验。

SYD-3536沥青闪点测定仪工作条件：

电源：220V±10％     50H

环境温度：-10℃~50℃

相对湿度：≤85%

SYD-3536沥青闪点测定仪特点及技术参数：

自动扫划、点火；

电炉加热功率0~400W连续可调；

加热丝由透明石英管保护，无明火，防爆，且升温速度快；

沥青闪点仪安装及使用：

1。打开包装箱，按仪器成套及技术文件来检查仪器外表及相关配件，如无损坏或缺失，则按结构图所示安装。

2。检查电源接地是否良好。

3。打开电源开关，指示灯亮，随后就可以进行试验操作。4、将试样杯用溶剂洗净、烘干，装置于支架上。

5。安装温度计，将温度计垂直插入试样杯中，温度计的水银球距杯底约6.5mm，位置在与点火器相对一侧距杯边缘16mm处。

6。将试样准备好后，注入试样杯中至标线处，并使试样杯其它部位不沾有沥青。（注：试样加热温度不能超过闪点以下55℃）

7。全部装置应置于室内光线较暗且无显著空气流通的地方，并用防风屏三面围护。

8。将点火器与可燃气全压力容器（如液化丙烷气或天然气）用软管连接，将点火器转向一侧，试验点火，调试火苗成标准球的形状或直径为4mm±0.8mm的小球形试焰。