名称：新标准粗粒土电动击实仪

型号:BKJ-3A

一、用途

用标准击实法测定粗粒土的含水率与密度的关系，从而确定其最优含水率与相应的最大干密度。

土样应为最大粒径不大于60mm且不能自由排水的含粘质土的粗颗粒土。

二、功能特点

仪器符合中华人民共和国水电部SL237-1999《土工试验规程》、中华人民共和国发改委发布的电力行业标准DL/T5356-2006《水利水电工程粗粒土试验规程》、GB/T15406-2007《岩土工程仪器基本参数及通用技术条件》标准要求。广泛用于水利工程、大坝、公路、铁路、机场、教学、科研等试验检测项目。

1、数显自控，经久赖用；

2、可以任意设置调整击锤落高；

3、全自动控制击实次数；

4、具有自动记忆功能。追踪击实钊的位置，完全自动控制，能够保持设定落高不变；

5、可谓节铺击部位功能，铺击部位分为击实筒边线处和中心处的土样:底部击实筒可以在击实锤每击实一下试样后旋转一定角度来实现对边缘的锤击，在锤击一定次数(边缘试样击实完的锤击次数)后击实锤水平方向移动来实现对试样中心部位的锤击。

6.自动检测计数、自动停机、自动循环工作。

7、可以任意调节击实简旋转角度。

三、主要技术参数

1、试样尺寸：φ300mm×288mm；

2、击锤质量：（重型）击实锤35.2kg，（轻型）击实锤15.5kg；

3、击锤：锤底直径：φ150mm；击锤落高：(轻型)500mm/（重型）600mm，落高误差：≤土1%；

4、单位体积功能：（重型）2688.2KJ/m³，（轻型）591.9KJ/m³；

5、单位面积冲量：（重型）7KN.S/㎡，（轻型）3KN.S/㎡

6、击实筒

*尺寸：直径30cm×高度28.8cm、体积20357cm³；

*装土层数：3层；

*每层击数：（重型）88次，（轻型）44次；

7、每层击数：1-999次(可任意调节)，锤击频率：15次/分；

8、主机尺寸：长1250mm×宽700mm×高2300mm；

9、工作电源压：AC380V50HZ2Kw

四、安装调试:

1、拆箱后，松开固定底座螺丝，擦净仪器各部，将仪器安装到基基础上，以工作台面为基准，用水平仪校正，使工作台面横竖两向达到千分之三后，拧紧地脚螺丝，将仪器固定好。

2、调试:

在接通电源前，首先检查电源线(三相四线，即380v)必须接通地线，并检查仪器电源开关及计数各部位。注意正反方向，严禁倒转。

五、维修与保养:

1、工作中出现计数不正常(即霍尔接近开关)可调整间隙为0.5-1mm范围即可。

2、注意保持仪器清洁。转动部分中每半年加一次油，若频繁使用，则酌情而定。

3、定期检查紧固件，发现松动，应及时拧紧，每次做完试后所用配件应擦洗上油，防止腐蚀和生锈。