名称：垂直振动压实成型机

型号：YZS-III

- 简介

振动压实成型机是根据《公路工程无机结合料稳定材料试验规程(JTG E51-2009)中,半刚性基层材料振动法试件成型所需的技术备件，专门设计制造的专用设备，用于制造无机结合料稳定粒料的各种试件,其中包括用于测试无侧限抗压、强度、间接抗拉强度和抗压回弹模量的圆柱体试件和用于温缩系数、干缩系数、抗折强度以及抗折回弹模量测试的梁式试件。

二、技术参数

1  静压力: 1900 N（可调）

2  激振力: 6800～6900N（可调）

3  振动频率:28～30HZ（可调）

4  圆柱体试件模具

5  钢 模: 内径152mm 高170mm 壁厚10mm

6  钢 模  套 环: 内径152mm 高50 mm 壁厚10mm

7  外形尺寸：长×宽×高为680×540×1750(mm)

8  整机重量：550kg

9  电源：AC380V（三相四线制工作零线）