名称：现场CBR试验仪

型号：LCB－2

一、简介

现场CBR试验仪根据JTJ059－95《公路路基路面现场测试规程》而设计制造，适用于在公路现场测定各种土基材料的现场CBR值。

工作原理是利用后轴承重不小于60KN的载重汽车，用千斤顶进行加荷，通过贯入杆测的贯入量及测力计测得载荷重量，计算出土基现场的CBR值。

二、技术参数：

（1）液压千斤顶100KN及球座

（2）测力计　　60KN

（3）贯入杆　　直径Φ50mm　　长度200mm

（4）承载板1.25kg/块　　4块

（5）贯入量测定装置　　　　平台及百分表