产品名称：涂料涂层耐温变性试验机

型号：WB-II

单价：00.00

符合规范：

JGT 25-2017 建筑涂料涂层耐温变性试验方法

技术参数：

冷凝器冷却方式:风冷

浸泡水温：23℃   浸泡时间：0-18小时

冷冻温度：20℃   冷冻时间：3-10小时

热烘温度：50℃   热烘时间：3小时

循环次数;0-999

温度显示:箱体内温度极差不超过1℃

内胆尺寸:500×400×450（mm）

外形尺寸:1400×750×900（mm）

加热功率:2kW

最大运行功率:3kW

重量：220㎏

产品特点：

1、压缩机、加热部分、电源控制部分均采用进口件，高质量、高性能

2、满载运转时冻融箱内各点温度极差不超过1℃

3、自动控制，数据曲线实时动态显示、试验数据自动存储，具有试验意外终

4、自动恢复功能

5、安装方便，占地小，低噪音

设备控制系统:

1、仪表：中国昆仑天辰

2、接触器：法国施耐德

3、继电器：日本欧姆龙

4、热继电器：法国施耐德

5、接触器: 法国施耐德

6、接线端子：法国施耐德

制冷系统:

1.压缩机：原装进口节能、环保型涡旋式低温压缩机组，风机为无极调速，可根据环度可根据环境温度从而改变风机的转速。  (法国泰康原装进口涡旋式压缩机组)

2.冷凝器：耐腐蚀鳞片式散热效果更佳  (台湾永强)

3.制冷剂：采用环保式制冷剂404A     （美国杜邦）

4.膨胀系统:毛细管容量控制制冷大小   （丹麦丹佛斯）

5.过滤器： 为铜管内的系统过滤       （丹麦丹佛斯）

6.其他：原装进口油分离器、电磁阀等  （丹麦丹佛斯）

安全保护措施：

1.安全可靠的接地保护装置

2.压缩机超高温保护

3.压缩机超低温保护

4.压缩机过热保护

5.压缩机超电流保护

6.加热器短路、超载保护

7.风机超载保护

8.水泵超载保护

9.加热器超温保护

10.总电源缺项短路