名称：马歇尔稳定度测定仪

其他名称：马歇尔稳定度测定仪

型号：LWD-5

荣计达产品编号：LQ76- LQ81

马歇尔稳定度测定仪是专业沥青检测仪器，马歇尔试验中稳定度和流值的测量。为沥青混合料的组成配比设计提供准确依据，使用前务必仔细阅读说明书。并由专业实验人员操作，以避免操作不当引起的伤害。如需了解更多资料请与我公司客服人员联系。马歇尔稳定度测定仪合国家行业标准t0709-2011要求。它具有独立的数字式荷载和流动显示器，显示器能自动保持峰值荷载和相应的流动读数，从而使操作人员能立即计算出马歇尔商数(峰值荷载、流值)。由上海荣计达仪器科技有限公司提供，设备质保期一年，一年内产品如有质量问题，供方负责免费维修。如果因操作不当或者人为损坏，我公司亦应提供维修、更换服务，由此产生的费用我公司会酌情收取。

马歇尔稳定度测定仪主要特点：

1、设有过载保护，下降过位保护。

2、操作简便，测试数据准确，性能稳定可靠。

3、仪器自动试验，显示并打印稳定度及对应的流值，绘制试件受力变形的坐标曲线图。

4、可存储15组试件的试验结果。

5、大型液晶屏显示曲线和稳定度及流值。

6、流值检测有单路与双路两种。

7、试验由仪器或计算机自动控制，试件受压变形过程数据及曲线由计算机自动存盘并显示，可通过打印机打印输出，高档彩色喷墨打印机。

8、先进的自动分析软件，按照《沥青混合料配合比设计方法》绘制出各种曲线，自动给出最佳沥青用量，可通过打印机输出。

9、可以选配大压头做大马歇尔试验，也可选配双压头做大小两种试验。

10、机器配有USB接口。

11、可选配串口，上位机软件可以进行分析处理。

马歇尔稳定度测定仪技术指标：

1、上升速率：（50±5）mm/min

2、压头直径：（101.6±0.2）mm

（152.4±0.2）mm

3、最大压力：30KN     50KN     精度      1％

4、流值范围：0－15.00mm        精度      ±0.1mm

5、环境温度：    ≤30℃。

6、相对湿度：    ≤85%。

7、整机功耗：   不大于700W。

8、外型尺寸： 700x500x900mm

9、仪器净重：   100kg

10、电源电压：220v

马歇尔稳定度测定仪简单区别说明：

LWD-3型沥青马歇尔稳定度仪为数码管控制器显示，自动上升下降，自动完成试验过程，自动显示试验压力和流值，可以做小马歇尔试件。

LWD-3A型沥青马歇尔稳定度仪的在3型的基础上有微型打印机可以打印试验数据结果和一个微型的曲线图，只可以做小马歇尔试件。

LWD-3B型沥青马歇尔稳定度仪可以做大型马歇尔试件，其他功能和3A相同。

LWD-3C型沥青马歇尔稳定度仪的可以做大的和小的两种马歇尔试件，其他功能相同。

LWD-5A型马歇尔稳定度仪为大型屏幕显示，可以显示试验结果，数据过程，和压力，留值的对应数据曲线，配有A4纸打印机可以打印试验结果，数据过程，和压力留值的对应详细曲线，带有串口和电脑联网。可以存储15组试验结果，只可以做小型马歇尔试件。

LWD-5B型沥青马歇尔稳定度仪可以做大型马歇尔试件，其他功能和5A相同。

LWD-5C型沥青马歇尔稳定度仪的可以做大的和小的马歇尔试件，其他功能相同

LWD-3马歇尔稳定度测定仪是根据中华人民共和国交通部JTG E20-2011《公路工程及沥青混合料试验规程》中T0709沥青混合料马歇尔稳定度试验标准研制开发的，适用于马歇尔稳定度试验和浸水马歇尔稳定度，以进行沥青混合料的配合比设计或沥青路面施工质量检验。本方法适用于JTG E20-2011《公路工程及沥青混合料试验规程》中T0702成型的标准马歇尔试件圆柱体（Φ101.6mm×63.5mm)和大型马歇尔试件圆柱体(Φ152.4mm×95.3mm)。

LWD-3马歇尔稳定度测定仪仪器组成：

马歇尔稳定度自动试验仪包括主机、测力装置、流值测量装置、打印装置及相关附件，用于马歇尔试验中稳定度和流值的测量。同时，本试验仪器的主机，仅需作少量改动并配备有关附件，即可完成多种需施加垂直载荷的试验。

LWD-3马歇尔稳定度测定仪特点：

1、可实现自动加载、自动停机、数据显示、数据采集、峰值判别、峰值保持、以及数据的打印等功能。

2、电路采用强电和弱电分离、数字和模拟分离，电子元件均采用军品，工作温度范围宽，工作性能稳定，重复性好，抗干扰能力强。

3、采用硬件和软件三重自我保护功能，保证试验过程的安全可靠。整机美观，重量轻。

4、运用了模块化设计思想，各功能模块相对独立，便于维修和维护。

二、LWD-3马歇尔稳定度测定仪主要技术指标

1、试验仪器托盘的垂直上升速度50±5mm/min

2、试验仪托盘的最大移动距离70mm

3、力值工作范围：0 - 50.00kN

4、流值工作范围：0 - 20.00mm

5、测力装置测定精度±0.1kN

6、流值测量装置测定精度0.01mm

7、工作电压：交流220V

8、电机规格：220V，0.37KW，1440rpm，单相运转

9、最大额定载荷 ：50KN

10、使用条件：环境温度0℃－60℃ 相对温度＜85％