系统概述

FH-9005高压输电线路微气象在线监测系统是武汉风河科技有限公司为满足输电线路局部气象环境监测需要而研发的、拥有全部知识产权的多要素微气象监测预警系统，可实时采集环境温度、湿度、风速、风向、气压等气象参数，并通过GSM/CDMA/GPRS或3G网络将监测信息发送至远程监控中心，当出现异常情况时，系统会以多种方式发出预报警信息，提示管理人员应对报警点予以重视或采取必要措施。
      该系统采用太阳能电池板+蓄电池供电方式，安装方便、维护简单。投入运行后，可使运营部门及时掌握输电线路气象环境参数，为高压输电线路运行维护工作提供指导性依据，便于运营部门及时制定应对措施，提高线路安全运行能力、灾害预警能力及信息化管理水平，将在智能电网建设的过程中发挥重要作用。

系统组成

FH-9005输电线路微气象在线监测系统由若干监测子站和服务器组成。其中，监测子站部署在电力杆塔上。监测子站主机内置GSM/CDMA/GPRS/3G/无线传感器网络通信模块、蓄电池充电管理电路等，与前端数据采集单元、太阳能电池板、蓄电池等组成监测子站，其中数据采集单元集成高精度温湿度+气压采集单元、风向风速采集单元、光辐射采集单元、雨量采集单元，融合传感器、数据采集、无线传感器网络和新电源等技术。
      监控中心主要由部署在远程服务器上的监控软件和数据库组成，监控中心通过互联网接收监测子站上报的微气象监测数据，对环境监测温度、湿度、风速、风向、气压等气象参数进行数据存储、显示、统计报表并进行智能分析，完成输电线路现场气象环境的多项参数预警功能。

产品特性

采用进口传感器，测量精度高；
      采用高效的太阳能供电或线圈感应取电方式；
      支持以太网/RS485/RS232等有线及ZIGBEE/WIFI/GSM/CDMA/GPRS/SMS/3G等无线通信方式；
      采用三层高品质密封金属盒，具有良好的抗电磁干扰、耐高温抗氧化、封闭、防雷、防雨、防尘等功能，适用于各种恶劣的气候环境；
      采用低功耗设计，采用动态电源管理策略，实现*化节能省电；
      配备完善的后台软件，支持数据存储、查询、报表、打印、曲线图表绘制等；
      支持受控采集和自动采集，可设置报警阈值、采样间隔（5分钟~24小时）等参数，支持手机查询和报警接收；
      具有数据智能分析及报警提示功能；
      满足*电网公司企业标准《输电线路状态监测装置通用技术规范》（Q / GDW 242-2010）
      满足*电网公司企业标准《输电线路气象监测装置技术规范》（Q/GDW 243-2010）
      满足南方电网公司企业标准《南方电网输电线路监测系统通信规约》

技术指标

温度测量范围：-40℃～+125℃；测量误差：±0.5℃；分辨率：0.1℃；
      湿度测量范围：0～*；测量误差：±4%；分辨率：1%；
      风速测量范围：0～60m/s；测量误差：±(0.5+0.03V）m/s；分辨率：0.1m/s；
      风向测量范围：0～360°；测量误差：±2°；分辨率：0.1°；
      气压测量范围：300hPa～1100hPa；测量误差：±0.06hPa；分辨率：0.1hPa；
      雨量测量范围：0～4mm/min；测量误差：±0.4mm(≤10mm时）；±4％(＞10mm时）；分辨率：0.2mm；
      光辐射测量范围：0～1400 W/m2；测量误差：≤5%；分辨率：1 W/m2；
      工作环境：温度：-40℃～+85℃；相对湿度：≤100％；大气压力：550hPa～1060hPa；
      防护等级：IP65；
      工作功耗：≤5W； 待机功耗≤0.1W；
      供电方式：太阳能+蓄电池或感应取电，输入电压DC12V；
      电池使用寿命：≥3年，无外部充电时可连续供电30天以上；
      MTBF：≥80000小时；
      重量：实物为准；
      适用对象：10KV~1000KV高压输电线路。

应用案例

FH-9005输电线路微气象在线监测系统*应用于广西某地项目，该系统自安装以来，客户反映很好，其外观及可靠性等深受好评，已投入使用3年，运行情况良好。该系统同样*应用于黑龙江某地项目，运行时间已经达到了2年，运行情况良好，深受客户好评。