名称: 石膏表面吸水率测定仪

其他名称：

型号：XS-100

荣计达产品编号：SG20

一、概述

可勃吸收性测定仪是根据GBT 9775-2008 纸面石膏板,规定的基本参数和要求而设计的。此标准适用于测定各种纸或纸板表面的吸水性。但不适用于准确评价纸或纸板的书写性能。

纸与纸板表面吸水量（Cobb）值：单位面积的纸和纸板在一定压力、温度下，在规定时间内表面所吸收的水量，以g/㎡计。

具体公式如下：C=（G2-G1）×100。

式中：

C-可勃吸水值；

G2-吸水后称出之试样质量

G1-吸水前称出之试样质量。

纸和纸板吸收性测定仪是纸和纸板表面吸水性试验的常规仪器，亦称为纸张表面吸收重量测定仪。这种仪器采用吸收性试验多种方法中的可勃（Cobb）试验法，因此也称为可勃吸收性测定仪。

二、技术参数:

1.金属圆筒内截面积为100±0.2㎝（相应内径为112.8±0.2mm），圆筒高为50mm，圆筒环面与试样接触部分应光滑。

2.吸水纸定量为200～250g/㎡，其吸收速度为75mm/10min。当吸水纸单层定量小于200～250 g/㎡时，可以用多层叠加以满足要求。

3.试验用水量：100mm±5ml。

4.尺寸与重量：尺寸：<250×300×420（mm），重量：15kg

配置

底板一个

立柱两个

金属圆筒一个

金属盖一个

旋转手柄一个

6.说明书合格证一份