名称：全自动沥青抽提仪

其他名称：全自动一体沥青抽提仪

型号：HLY-E

荣计达产品编号：LQ67

全自动沥青抽提仪是专业检测仪器，可对集料进行初步筛分.以评定路面施工时商品沥青的质量，也适用于旧路调查时检测沥青及沥青混合料的沥青用量。使用前务必仔细阅读说明书。并由专业实验人员操作，以避免操作不当引起的伤害。如需了解更多资料请与我公司客服人员联系。全自动沥青抽提仪是公路交通行业施工单位、试验室、科研单位及教学机构的必备设备，可以实现自动筛分，自动回收三氯乙烯，自动回收矿粉。（回流式抽提仪法）由上海荣计达仪器科技有限公司提供，设备质保期一年，一年内产品如有质量问题，供方负责免费维修。如果因操作不当或者人为损坏，我公司亦应提供维修、更换服务，由此产生的费用我公司会酌情收取。

全自动沥青抽提仪特点：

本方法规定用回流式抽提仪法测定混合料中沥青含量的试验方法。

本方法适用于沥青路面施工的沥青用量检测使用，以评定施工质量，也适用于旧路调查中检测沥青路面的沥青用量。但对煤沥青路面，需有煤沥青的游离碳含量的原始测定数据。

1.仪具与材料

1.1全自动沥青抽提仪

1.2沥青标准筛，0.075   0.36    0.6   2.36

1.3三氯乙烯一桶。

全自动沥青抽提仪目的与适用范围：

本方法规定用回流式抽提仪法测定混合料中沥青含量的试验方法。

本方法适用于沥青路面施工的沥青用量检测使用，以评定施工质量，也适用于旧路调查中检测沥青路面的沥青用量。但对煤沥青路面，需有煤沥青的游离碳含量的原始测定数据。

1.仪具与材料

1.1全自动沥青抽提仪

1.2沥青标准筛，0.075   0.36    0.6   2.36

1.3三氯乙烯一桶。

全自动沥青抽提仪技术参数:

1、试样容量 1000g～3000g

2、抽提精度 约0.1%

3、抽提时间 20～40分钟/次

4、离心轴转速  6000rpm

5、整机功率  4KW

6、电源   三相4线380V 50Hz

7、净重   386kg

8、主机外形尺寸（长×宽×高） 1190×990×1660mm

9、环境温度： ≤35℃。

10、相对湿度：≤85%。