名称：防滑移系数测定仪

型号：KHY-24

一、产品简介

本检测仪可以对大六角头高强螺栓连接副（M12、M16、M20、M22、M24、M27、M30）和扭剪型高强螺栓连接副(M16、M20、M24、M27)滑移板的抗滑移系数检测。有四个物理通道，6组共24个逻辑通道。

当轴力达到标准规定的值后，自动记录监测数据，标准偏差；能对上万组数据进行长期储存并能随时读出和打印。具有参数备份和恢复功能，自动标定功能，根据抗滑移的检测要求还设置了峰值保持的监测。

每组实验数据储存的内容有试验日期、试验编号、高强螺栓的型号、和检测的标准轴力。

能储存上万组数据，可长期保存10年，并可随意读写。

二、主要技术指标

1、轴力测量范围30~400（KN）

2、分辨率±0.1（KN）、±1.0（KN）

3、示值误差±1%(KN)、±1%（KN）

4、显示方式：触摸屏显示

5、轴力峰值保持