反光膜耐弯曲性能测定仪

型号：

一、性能特点：

STT-990反光膜耐弯曲性能测定器是专为生产、质量监督、工程施工和监理等单位测试反光膜耐弯曲性能而设计和生产的。具有结构合理、操作简单、适用性广、测量安全及可靠性好等特点。该设备符合我国国家标GB/T18833-2012《公路交通标志反光膜》及JT/T762-2009《反光膜耐弯曲性能测定器》的测定要求。

二、主要技术指标：

1、仪器外观尺寸：300*200

2、试验圆棒直径：3.20mm±0.05mm

3、支架间距：220mm±5mm

三、结构组成：

STT-990反光膜耐弯曲性能测定器主要由底座、不锈钢支架、不锈钢试验圆棒等组成。