名称：反光膜耐冲击测试装置

型号：STT-920

荣计达产品编号：JT09

一、 反光膜耐冲击测试装置执行标准：

STT-920 反光膜耐冲击测试装置是上海荣计达实验仪器有限公司按照中华人民共和国国家标准GB/T18833-2002《公路交通标志反光膜》中反光膜耐冲击试验方法研制生产的。该设备具有操作简洁直观，是生产及质量监督检验部门的理想设备。

二、反光膜耐冲击测试装置

性能特点：

本仪器是利用钢球自由落体原理来为生产及质量监督检验部门测定反光膜耐冲击的性能而设计的。

三、反光膜耐冲击测试装置技术指标

主要技术指标：

钢球质量450±3克，

钢球落差250毫米。

由合金铝，有机玻璃板和钢板构成