名称：预置式数显扭矩扳手

型号：2000型

一、产品介绍：

为了避免钢结构施工中过拧和欠拧现象，我公司研发了GY系列预置式数显扭矩扳手。该扳手一次仪表采用高性能的扭矩传感器，施力位置不受；二次仪表采用多段线性拟合及数字放大技术，大大提高了扭矩扳手的准确度级别。扭矩扳手具有峰值保护和扭矩预置功能，当扭矩达到设定值时，扭矩扳手会发出声光报警。扭矩扳手内置高容量充电电池，一次充电可连续使用24小时，并具有自动断电功能。GY系列扭矩扳手采用了优化设计，使其整体美观、轻便的同时又具有足够的刚度。

二、产品特点：

1.采用扭矩传感器直接测量，扭矩测量精度高。

2.可随意使用接长杆。

3.内置可充电电池，充电一次工作时间长。

4.具有日常防水功能。

三、技术参数：

1.测量范围：0-2000NM

2.分辨率：1N

3.示值误差：±1%

4.重复性：±1%

5.施力方向：顺时针

三、图片