HAST高压加速老化试验箱

一、产品简介：

HAST高压加速老化试验的目的是提高环境应力(如：温度)与工作应力(施加给产品的电压、负荷.等)，加快试验过程，缩短产品或系统的寿命试验时间。用于调查分析何时出现电子元器件，和机械零件的摩耗和使用寿命的问题，使用寿命的故障分布函数呈什么样的形状，以及分析失效率上升的原因所进行的试验。随着半导体可靠性的提高，目前大多半导体器件能承受长期的THB试验而不会产生失效，因此用来确定成品质量的测试时间也相应增加了许多。

二、设备特点：

1.HAST高压加速老化试验机采用优化设计,美观大方，做工精细。

2.具备 的试样架免去繁杂的接线作业。

3.大容量水箱,试验时间长,全自动 ，试验不中断。

4.与试样数量相吻合的试样信号施加端子。

5.采用7寸真彩式触摸屏，拥有250组12500段程序，具有USB曲线数据下载功能，RS-485通讯接口。

6.采用高效真空泵，使箱内达到纯净饱和蒸汽状态。

7.一体成型硅胶门垫圈，气密度良好，且使用寿命长。

8.多项安全保护措施,故障报警显示及故障原因和排除方法功能显示。

9.可根据客户不同需求定制 HAST试验设备（如：HAST内箱尺寸及偏压可满足客户不同的测试需要）

10.HAST高压加速老化试验机可根据客户产品定制 产品架。

规范要求.

11.采用圆筒结构和独自空调方式,复合安全容器标准,可以防止试验结露滴水现象，从而避免

三、技术参数：

- 温度范围：A(105℃～132℃);B(105℃～142.9℃);C105℃～155℃)可选

- 压力范围：A(压力表+0.2～2.0kg/cm);B(压力表+0.2～3.0kg/cm);C(压力表+0.2～3.5kg/cm)

- 湿度范围：65%～100%R.H(可调)

- 温湿度波动度：非饱和控制:土0.5℃/2.5%RH，湿润饱和控制:05℃/100%R.H

- 温湿度均匀度：土0.5℃/土5%R.H

- 分辨率：温度:0.1℃，湿度:0.1%R.H，压力:01kg/cm  约45min

- 外壳材料：防锈处理冷轧钢板(密胺树脂喷漆)

- 内胆材料：不锈钢板

- 保温材料：玻璃棉，发泡聚氨基甲酸酷

- 加热器：电热丝式加热器

- 安全装置：

A、感温器检测保护，第一阶高温保护，第一阶段高压保护，箱门压力限制，水箱缺水报警断电温度加热器保护

B、湿度加湿器保护，第二阶段高温保护，第二阶段高压保护，第三阶段紧急泄压保护，手动泄压保护，自动泄压等