名称：恒温溢流水箱

其他名称：

型号：YL-III

荣计达产品编号：

恒温溢流水箱是专业检测仪器，适用于测定沥青混合料的密度. 完全符合交通部（JTG E20-2011）标准。使用前务必仔细阅读说明书。并由专业实验人员操作，以避免操作不当引起的伤害。如需了解更多资料请与我公司客服人员联系。恒温溢流水箱设有循环装置,采用高智能控温仪.具有控温精度高,整机设计先进,防划痕,外观大方,由上海荣计达仪器科技有限公司提供，设备质保期一年，一年内产品如有质量问题，供方负责免费维修。如果因操作不当或者人为损坏，我公司亦应提供维修、更换服务，由此产生的费用我公司会酌情收取。

恒温溢流水箱技术参数.
1.电源:220V±10％  　　50HZ
2.加热功率1000W
3制冷功率：550W
4.控温精度,±0.1℃　
5.控温范围：10---60℃
6.容积30升
恒温溢流水箱使用方法:
1. 使用是液体介质液面不得低于台面3cm.
2.选用电源功率要大于或等于仪器的总功率,另电源必须有良好的接地装置.
3.仪器应放置于通风干燥处,周围应与其他物体有300mm以上距离.
4.使用完毕,关闭电源.按下电源插头.
恒温溢流水箱仪表操作:
1.当所需温度高于环境温度操作如下:
A.开启电源开关
B.开启循环开关
C.按住.SET键0.5秒,仪表进入主控设定状态,设置所需温度,设定完毕再按SET键0.5秒返回仪表正常控制状态.。
D,长期不使用仪器必须放掉仪器内的液体.
恒温溢流水箱注意事项
1、设备安装时,请检查连接是否正确.
2、为了确保安全,请接好地线
3如果设备工作不正常,请和厂家或中间商联系,不要私自拆卸.
4。冬季一定要把循环水泵内的水放净防止动裂