名称: 石膏防火性能测定仪

其他名称：石膏遇火稳定性测定仪。防火性能测定仪，建材防火性能测定仪

型号：XB-0620

荣计达产品编号：SG10

石膏遇火稳定性测定仪是专业检测仪器，主要用于测定耐火石膏板的遇火稳定性，也适用于其他建材、装饰、装潢材料防火性能的测定。使用前务必仔细阅读说明书。并由专业实验人员操作，以避免操作不当引起的伤害。如需了解更多资料请与我公司客服人员联系。石膏防火性能测定仪由上海荣计达仪器科技有限公司提供，设备质保期一年，一年内产品如有质量问题，供方负责免费维修。如果因操作不当或者人为损坏，我公司亦应提供维修、更换服务，由此产生的费用我公司会酌情收取。

石膏遇火稳定性测定仪由三部分组成：

1、以燃烧起源（包括减压装置）、玻璃转子流量计及流量控制阀、燃烧器等构成燃烧部分。

2、由热电偶与温度数字显示器构成测温部分。

3、由支架杆以及砝码构成加荷部分。 其主要零件：1、玻璃转子流量计及流控制阀2、温度数字显示器3、挡风板4、火焰喷头间距调节盘5、支架杆6、热电偶7、火焰喷头8、被测试件9、砝码10、残灰抽屉11、燃烧气源软管及分流阀12、热电偶调节件13外接电源插头。

石膏遇火稳定性测定仪技术参数：

- 燃烧温度：600~850℃

2、燃气压力：2.75±0.49kPa

3、使用气体：丙烷、煤气、液化气

4、流量调节范围：100~1000L/h

5、测温量程：0~1199℃

6、悬挂荷重：0.75~2.5kg

7、电源、功率：220V 50Hz 120W

8、净重：60kg