名称: 沥青路面渗水仪

其他名称：路面渗水仪

型号：HDSS-II

荣计达产品编号：TG86

沥青路面渗水仪是专业检测仪器，使用前务必仔细阅读说明书。并由专业实验人员操作，以避免操作不当引起的伤害。如需了解更多资料请与我公司客服人员联系。沥青路面渗水仪由上海荣计达仪器科技有限公司提供，设备质保期一年，一年内产品如有质量问题，供方负责免费维修。如果因操作不当或者人为损坏，我公司亦应提供维修、更换服务，由此产生的费用我公司会酌情收取。

沥青路面渗水仪简介：

路面的渗透情况，时路面质量的一个标准，本仪器可用来测量沥青路面在一定的变水头下，单位时间渗水量(称为路面的渗水量)。供建筑路及养路部门进行现场测定和试验研究。

该仪器加工精致，测试精度高。适用于测定沥青混合料路面及碾压成型的沥青混合料试件的渗水系数。以检验路面的渗水性能及沥青混合料的配合比设计。

沥青路面渗水仪结构：

量筒：有机玻璃制成，装于仪器的上部，容积约为600ml，上面标有刻度，在100ml～500ml标线，分辨率约为3ml。

上盘：有机玻璃管严密安装在上盘上。

接头管：连接量筒与底座，中间装有不锈钢阀门，用于试验的开停。

底座：底座的下部有槽，安装随带的胶圈。

支架：由立柱组成，起连接上盘与底座的作用。

压重块：共2块，2.5Kg/块。

配件：标记环。

技术参数：

底座浅杯直径：φ150mm

量筒容积：600ml

水位高：600mm

沥青路面渗水仪由大、小量筒及底座组成：

安装时先把小橡胶水圈套入量筒，将小量筒旋入小量筒孔内，再将螺纹处大量筒旋紧在装有大橡胶阻水圈的底座上即可。

沥青路面渗水仪测试前需备：

①秒表。②刮刀。③油腻小盆。④漏斗、水桶。

路面水分渗透仪使用方法：

1、选点：在路面上选好点，用扫帚和钢丝刷将测点上火土杂物清除干净。

2、按底座大小在底座上抹一点腻子，将仪器底座按上并拧紧，抹实腻子，不使漏水。

3、将铲有少量红墨水的水灌入仪器中，直至小量筒上端溢水孔为(至600mm高度为止)，从开始读数加水到开始读数应在3秒钟内完成。

4、水达到预定水位后(600mm)即开动秒表，每30秒钟记一次水位高度，直到3分钟为止。

沥青路面渗水仪路面渗水量用下列公式计算：

路面渗水量=(第三分钟时的渗水量----第一分钟渗水量)/2

沥青路面渗水仪使用说明：

路面渗水试验之密水材料的选用，对试验成败和精度有直接影响。通过大量试验现借此提供一小资料，供用户参考：对于腻子，润滑油脂(黄油)重粘土，橡皮泥或普通肥皂等材料的对比试验，我们认为洗衣皂做密水材料比较好。

沥青路面渗水仪具体操作方法：

A：充分揉搓肥皂，使之软化，相当于重粘土的软塑状态(100克塑液限仪器测得的锥入深度在5—6.5mm之间)最好是刚出厂的新鲜肥皂，冬季可稍硬点，夏季可稍软点。

B、试验前可应用油漆刷清除测定位置的浮土和松散颗粒。然后把肥皂揉搓成直径约为200mm的长条状，在测点上按“渗水仪“底座浅杯外径略大点圈成一圈，再把仪器放在测试点上。在仪器底座上加压一只环形加压重环(可免去实验者手脚加压不稳之弊)。最后用两手分别相对把肥皂压在底座的凹形倒台阶处，使底座与路面间密实，抹光，须用干毛巾仔细拭净底座上的水份和用过的肥皂的表面的水份，肥皂收仍可使用。

沥青路面渗水仪注意事项：

肥皂揉搓后放在器皿中，并盖上拧干后的湿毛巾。

给量筒注入水时，必须注意勿碰伤撞击量筒。

按上所述，我们认为较为理想，数据较为稳定，污染浪费少，价格低且操作方便。