名称：石膏打磨性测定仪

型号：DM-II

一.用途

该石膏打磨性试验机是根据嵌缝石膏 JC_T 2075-2011标准中对打磨性试验的要求设计制造的。该仪器主要适用于测定建筑物内墙、顶棚等嵌缝石膏的打磨性。该仪器结构合理可靠， 操作简单，自动计数，整机重复性好。

二.技术参数：

1.打磨块运动频率：（37±2）次/min

2 . 打磨块运动距离：380mm（两端)

3.打磨块和夹具重：（460±20）g

4.打磨块尺寸：90mm X 40mm

5.设定计数范围：0-9999

6.电源：AC220V.50HZ.

7.外形尺寸：长X宽X高（575X470 X390)mm