名称:腻子柔韧性测定仪

其他名称： QTB腻子柔韧性测定仪   600元

型号：QTB

荣计达产品编号：TL111

厚漆腻子柔韧性测定仪 漆膜柔韧度测试仪 钢板铝板涂料涂层弯曲试验机

上海荣计达仪器科技有限公司**经营水泥实验仪器、混凝土实验仪器、公路土工实验仪器、干粉砂浆保温砂浆实验仪器、沥青防水材料实验仪器、油漆涂料实验仪器、无损检测等实验仪器。**经营水泥实验仪器、混凝土实验仪器、公路土工实验仪器、干粉砂浆保温砂浆实验仪器、沥青防水材料实验仪器、油漆涂料实验仪器、无损检测等实验仪器。公司产品凭借过硬的质量、完善的售后服务、合理的价格畅销各大院校、检测单位、建材企业、工程建设单位。在消费者当中享有较高的地位和良好的口碑，用户遍布国内近三十个省市、自治区，并远销国外，与用户建立了长期稳定的合作关系。公司实力雄厚，重信用、守合同。有健全的管理制度和完善健全的质量管理体系。并有反应迅速、服务周到的售后服务系统。我们将不懈努力、一如既往以优异的品质为客户服务。

腻子柔韧性测定仪是检测仪器，用于涂料涂装行业，对腻子膜层弯曲后，膜层产生裂纹和脱落现象的判断，腻子柔韧性测定仪根据GB1748—88标准要求设计制造。

腻子柔韧性测定仪工作原理简介：

该仪器主要由压架与脱模两个部分组成，使用时**先将压紧辊柄和压架放置托模的后端，使托膜完全显露出来，然后将样板插入托膜后端的小槽内并用压紧柄使偏心轴压住样板的一端，然后将压架搬下通过压架上的滚动轴使样板沿着托膜表面均匀地弯曲变形，压架搬至定位肖处为上后观察样板腻子膜表面的物理变化。

托腊规格分为两种：R25  R50

通过在规定的条件下漆膜随其底材一起变形而不发生损坏的能力评价漆膜的柔韧性

试验技术特定：在标准规定条件下，弯曲试度板后，以使腻子膜开裂脱落时的弯曲膜的直径mm)表示

腻子柔韧性测定仪技术参数：

★执行标准：GB/T1748-88

★试膜或轴棒尺寸：金属弯曲膜直径50mm ,100mm

★试板底材厚度：0.2-0.3mm（马口铁板）

★外形尺寸：300X120X90mm

★重量：8kg

腻子柔韧性测定仪保养：

仪器在停止使用时请擦去表面污垢，转动部位涂40#机油润滑，放置通风干燥环境中保存。