名称: 防水卷材拉力试验机

其他名称：电子万能试验机,电子拉力试验机

型号：WDW-5

荣计达产品编号：FS02

防水卷材拉力试验机广泛应用于高分子材料、防水卷材、砂浆建材、塑料橡胶、电线、电缆、纺织、工程塑料、陶瓷、金属材料、食品医药包装等行业的力学分析检测。防水卷材拉力试验机配置专用夹具可用于干粉砂浆、保温砂浆、防水卷材、石膏、油漆涂料、人造板材、电子元件，纸张布匹的拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂等多项物理力学性能试验。配置品牌电脑、中文WINDOWS XP 用户界面、菜单提示、鼠标选择操作，数据和曲线随试验过程动态显示。简单方便。

防水卷材拉力试验机技术参数

1、最大试验力KN：5、10、20、50（可根据用户要求定制）

2、高精度传感器精度：±0.5%

3、负荷精度：±1% 分辨率1/20000码

4、速度精度： ±0.5%

5、速度范围：0.05-500mm/min （1T以上:1-250mm/min） 或根据用户要求设置

6、位移测量精度0.1mm

7、大变形测量范围：标线-1000mm（选配）

8、移动横梁有效行程：1000mm 可根据用户要求制造不同的拉伸空间

9、位移精度：示值相对误差±0.5%

10、电源：AC220V  50Hz

11、外形尺寸700*380*2150mm（长*宽*高）

12、净重：320K

防水卷材拉力试验机软件性能及特点

1、配品牌电脑、中文WINDOWS XP 用户界面、菜单提示、鼠标选择操作，简单方便。

2、显示方式：数据和曲线随试验过程动态显示。

3、自动换挡：根据负荷大小自动切换到适当量程，以确保测量数据的精度。

4、控制过程：试验过程及测量、显示、分析、打印等功能均由微机完成

5、曲线方式：拉伸：力—伸长、应力-应变、强度-时间；力-时间、伸长-时间、应变-时间。压缩：

力-变形、应力-应变、强度-时间、力-时间、变形-时间、应变-时间 抗弯：力-挠度、强度-时间、力-时间、挠度-时间。

6、曲线对比：同组试验的曲线可以多种颜色迭加对比。

7、局部放大试验：曲线上的任意段可进行区域放大分析。

8、数据分析：在曲线图上的试验数据可随意选取分析。

9、报告选择：可按用户需求选择不同的报告格式，可用EXCEL或Word。直接查看报告或取部分打印

10、试样选定：一组试样结果可选定有效试验，并可连续测试

11、自动存储：试验条件、测试结果、测试曲线和数据可自动存储，随时调用。

12、断裂停车：试样拉断瞬间能停车或返回初始位置。

13、自动保护：有自动过负荷、过流、过压、欠压、上下限位保护。

14、自动返回：移动横梁可设定不同速度，能准确的自动返回到试验初始位置.

15、控制功能：具有恒速控制方式。

16、可选择不同的力值单位（N、kgf、gf）

17、打印：能对试验数据处理、存储、打印、绘制曲线，并打印完美报告单，也可集中或分开打印。

18、自动校准：对负荷、伸长可用电标定值自动标定。

19、清零：可对负荷、变形、位移测量随时进行手动或自动清零。

防水卷材拉力试验机工作条件

1、环境温度在10－30℃之间

2、相对湿度≤80％

3、在稳固的地基或工作台上，正确安装

4、周围无振动源和腐蚀性物质

5、电源电压的波动范围不应超过额定电压的±5％

防水卷材拉力试验机结构特点和工作原理：

本机主要由机械和电器两大部分组成。

1、机械部分的结构和工作原理

采用机械加载，由电机驱动减速机，动力传动丝杠带动中间横梁上下移动，中横梁上面及上横梁下面装有两个夹具，实现对试件的拉伸,压缩试验。

2、测量部分的特点和工作原理

采用电脑控制、高精度荷重元、高精度AD转换及进口光电编码器，具有显示直观、操作方便、数据准确等特点。提供现场标定和峰值保持功能。

工作原理如下：试验机加荷使传感器受力产生电信号并送入AD转换器，同时丝杠转动带动编码器产生脉冲信号一起输入微电脑，经控制调整后将试验结果在微机屏上显示出来。

防水卷材拉力试验机安装与调整：

1、把试验机从包装中取出，检查试验机在运输中有无碰撞，损坏现象

2、把试验机放在坚固的平台或桌面上，用水平仪找正使仪器处于水平位置。

3、检查供电电压是否为AC220V，电压差不低于标准电压的±5％,电源线必须接地