名称：高强螺栓检测仪

型号：YJZ-500A

产品介绍：

高强螺栓检测仪采用8寸多点触摸屏，显示和控制集成在一起，ARM9处理器全部工业级器件，经过专业EMI/EMS认证。自动生成螺栓轴力、施拧扭矩、扭矩系数、平均轴力、平均扭矩系数、标准偏差、变异系数等。U盘存储上万种数据，人机对话，电子柱显示轴力值，与计算机进行数据管理和自动生成试验报告等功能。

操作系统简介：

工业嵌入式触摸操作系统,多任务运行，响应速度极快，FAT32文件系统，可当标准U盘操作，提供操作接口，可直接存储EXCEL，连接到电脑，将ATPAD当U盘使用，读写外接U盘，全工业器件，工业级设计，防静电/电磁干扰。

技术参数：

显示：8寸ATPAD

测控系统：WIN32多点触摸操作

示值误差：±1%

重复性：1%

轴力范围：50-500KN

轴力分辨率：0.01

扭矩范围：200-2000Nm

扭矩分辨率：0.1

电动定扭矩扳手：0-2000NM

高强螺栓测量范围：M12/M16/M20/M22/M24/M27/M30

扭剪螺栓测量范围：M16/M20/M22/M24/M27/M30

螺栓长度：60mm～250mm

数据存储：1万组数据

电压：220V

执行标准：GB50205-2001《钢结构工程施工及验收规范》