名称：岩石直剪仪

型号：YTZJ-500

一．用途：

该仪器是一套通过多种组件的组合产品。既能完成岩石力学性质试验，又能开展土的力学性质的新型试验仪器，岩石直剪仪（便携式）是按国家行业标准（SLT264-2020）《水利水电工程岩石试验规程》，（JTG E41-2005）《公路工程岩石试验规程》的规定而研制的，该仪器采用平推法，主要适用于岩块、结构面（如节理面、层里面、片里面、辟裂面等位置）和混凝土（或砂浆）与岩石接触面（胶结面）的直剪试验，以及混凝土与其他材料结合面或整体抗剪断强度试验。该机结构简单、轻便、直观，维修方便，可野外使用，试验数据数字显示、准确可靠

二．技术参数：

1、法向最大压力：500KN

2、法向力分辨率：0.01KN

3、法向活塞最大行程：100mm

4、横向最大剪切力：300KN

5、剪切力分辨率：0.01KN

6、横向活塞工作行程：100mm

7、主机外形尺寸（长×宽×高）： 730×370×900mm