名称: 低温试验箱

其他名称：DW-40低温试验箱  2688元

型号：DW-40

荣计达产品编号：FS08

低温试验箱老化环境测试箱工业冷藏实验室DW-40冰冻柜小型冷冻柜

- 产品简介：

低温试验箱适用于各种建筑材料的低温检测试验，由上海荣计达仪器科技有限公司提供，压缩机、冷凝器、过滤器、毛细管、蒸发器恒温槽数显仪表数码控温系统等组成。本机制冷速度快噪音小，使用可靠方面。

二、结构特点:

该仪器选用上翻盖，内置推拉玻璃，加厚保温层,对低温保持效果好，实验方便，恒温槽采用防腐性较强的合金板，外用优质钢板制作，中间充聚胺脂保温材料。

三、技术参数:

★仪器容积： 90L  120L   150L

★控温范围：常温— -25 ℃ -40℃

★控温精度（均匀性）：±2℃

★电源：AC220V、50Hz

★环境温度：0-23℃（夏天需加装空调，如果条件不允许，至少加装大号的工业电风扇）

★相对湿度：不大于75%

★外形尺寸：1330×720×950mm

★重量：120㎏

四、冷冻须知：

★放置试样时，试样与试样、试样与冷冻箱内胆要留一定的间隙，以保证冷气流动，降温均匀。

★在试验湿度较高物件和易失水份的物件，请用密封胶好的食品袋或保鲜纸包好放入，以防水份跑出，在工作室内结霜，影响制冷。

★严禁在冷冻箱内存放易挥发、燃烧的气体、液体，如强碱、强酸、汽油、酒精等物品。

★一次放入的试样不能多，否则会使压缩机长时间不停机而且箱内温度下降缓慢，反而达不到要求。

★工作完毕后，切断电源，取出已冷冻样品，打开冷冻箱门让其自然升温，化霜层融化，将水放出用软布吸干擦净