DRT-1105B全自动馏程测定仪（单管）

一：执行标准：GB/T6536-2010 ASTM D86 ASTM D 850 ASTM D 1078 - IP195  ISO3405 石油产品常压蒸馏特性测定法、GB/T255 石油产品馏程测定法标准、GB/T7534-2004工业用挥发性有机液体沸程的测定，测定甲醇和醇类产品的馏程、GB/T615-2006化学试剂沸程的测定、GB/T2282焦化轻油类产品馏程的测定、GB/T26984-2011原油馏程的测定(体积法)，GB/T18255-2000焦化粘油类产品馏程的测定（体积法）

*二：温度测量范围：0～550±0.01℃，测温元件：PT100（德国B+B公司原装测温传感器），加热系统采用碳化硅陶瓷加热器，安全可靠，寿命长，并且散热快。

*三：体积测量范围：0-100±0.01ml（美国进口红外线量筒读数系统）每次步进0.01 ml，仪器自带量筒识别系统，不用更换量筒重复标定，自带量筒芯片识别。

*四：蒸馏速率：0～10ml/min根据实验要求任意设定，2～4ml/min(低于250℃)   4～5ml/min(高于250℃）自动控制，也可以使用常规速率4～5ml/min。

*五：冷凝管温度范围：0～80±1 ℃；水浴恒温范围：0-5℃(低于250℃)   55±5℃(高于250℃)自动切换，压缩机制冷（德国进口丹拂斯）浴槽内添加防冻液，并带循环系统，恒温均匀，并不以挥发和可燃，长时间不用更换。采用半导体和压缩机相互制冷单元，降温速度快，

*六：量筒控温范围：：0～80 ℃；回收室里带风扇使温度达到均匀并密封性好，防止空气对流，并自带量筒识别系统，如果无量筒，仪器停止实验，

七; 显示功能: 10 寸彩色液晶触摸显示屏，全中文操作界面，体积和温度数值参数可任意设定，实验过程显示温度体积曲线图，并且记录各设定点的数值，同时，具备权限管理功能，有效避免非专业人员对本测定仪关键参数进行设定。

*八：操作系统：WindowsXP操作系统，软件可以升级，戴瑞特操作软件

*九：安全功能：冷浴液位传感保护、自动氮气灭火功能、超温保护功能、超体积保护功能、超功率保护功能、无量筒无法启动功能、传感器损坏提示功能、

十：误差修正：用户可根据实际情况设定参数，其可快速计算测定结果与误差，若测定结果超差本测定仪将自动进行重新测定，标定必须用标准油样来进行标定后修正误差。

十一：数据采集：仪器自动保存上千条结果，自带20列点阵微型热敏打印机，其打印更安静、快速、清晰。实验结果可以自动打印。

十二：修正功能：可对大气压、蒸气温度、传感器、量筒进行校正。

*十三：接口输出：USB/232 通讯接口与上位机通讯，便于组成集中管理系统,本机可以连接LIMS系统，也可以用电脑和触摸屏切换控制仪器操作，（加电脑另外收费）。

十四：电压与功率：AC220V±10%，50Hz，功率：1200W，必须有良好的的接地线，使用环境10℃～30℃

十五：体积及重量：400×400×630（mm）及50kg