DRT-1117A全自动凝点、倾点测定仪

一：执行标准：按国家标准GB/T 510、GB/T 3535-2006规定，测量透明及不透明液体，包括原油、轻重质燃料油、润滑油、添加剂、油田助剂破乳剂和清蜡剂凝点、废油的凝点和倾点，GB/T1663-1982增塑剂凝固点的测定、SY/T0541-2009原油凝点测定法来设计

二：测试范围：-40～60±0.1℃和-70～60±0.1℃两种可选，任意设置温度点。

三：测温系统：两套PT100传感器（德国JUMO原装进口）。

四：检测方式：两孔分别检测，上置式光电液面检测器试样自动倾斜(美国进口红外检测器)。检测间隔（1～10℃）由用户设定。

五：制冷方式：复叠式压缩机制冷（德国DANFOS），采用酒精浴，滞后性小、降温快。

六：显示方式：10寸彩色液晶触摸显示屏，中文操作界面，同时显示样品温度、高低温浴体温度、结晶点温度、结晶点曲线图谱、温度停留时间等参数，还具备权限管理功能，有效避免非专业人员对本测定仪关键参数进行设定。

七：操作系统：Windows操作系统，软件可升级，戴瑞特公司操作软件

八：倾斜角度：45度/min和90度/5s可根据倾凝点要求切换设定。试管在浴体里面倾斜，如果出现检测到液面有移动，立刻停止倾斜，恢复垂直状态，而不必在多次倾斜后将试管取出进行加热，自动控制，冷却介质与被测试样的温差，保证降温速度受控且均匀稳定。

九：重复性和再现性误差：完全符合每个国标要求。

十：安全功能：冷浴液位传感保护、超温保护功能、传感器损坏提示功能。

十一：误差修正：用户可根据实际情况设定参数，其可快速计算测定结果与误差，若测定结果超差本测定仪将自动进行重新测定，标定必须用标准油样来进行标定后修正误差。

十二：数据采集：仪器自动保存上千条结果，自带20列点阵微型热敏打印机，其打印更安静、快速、清晰。实验结果可以自动打印。

十三：修正功能：可对样品温度、整机温度进行校正。

十四：接口输出：USB/232 通讯接口与上位机通讯，便于组成集中管理系统,本机可以连接LIMS系统，也可以用电脑和触摸屏切换控制仪器操作，（加电脑另外收费）。

十五：电压与功率：AC220V±10%，50Hz，功率：1800W，必须有良好的的接地线，使用环境10℃～30℃

十六：体积及重量：400×700×530（mm）及75kg