名称：搭接缝不透水测定仪

型号：DTS-3

产品简介：

防水卷材搭接缝不透水仪我厂根据GB55030-2022《建筑与市政工程防水通用规范》和T/CWA 302-2023《建筑防水材料工程要求试验方法》的要求生产的，标准新增了防水卷材“搭接缝不透水性”的要求,该要求将涵盖热熔、焊接、自粘、胶粘和胶带等全部搭接工艺，规范正式实施后，“搭接缝不透水性”将成为防水卷材质量验收的强制项目。本设备是检测防水卷材接缝不透水性的专用设备，可供有关科研、施工、生产、设计、教学等使用，本产品采用电动水泵自动加压，具有自动保持压力、数显计时、数显压力等功能。

技术参数:

1、电源:220V 50Hz

2、试验压力:0～0.6MPa

3、测试精度：0.01

4、试件数量:3个

5、透水盘内径:φ250mm

6、试件尺寸：300×300mm

7、带脚轮方便移动