XP-3310II手持式可燃气检测仪

产品介绍

XP-3310II型可燃气检测仪是在原型号XP-3110新升级替换的一款仪器，可以测量可燃性气体和可燃性溶剂的蒸汽，接触燃烧式原理，自动吸引式可测量范围0-100%LEL，广泛应用于燃气、石油化工、汽车、船舶、钢铁、半导体、土木工程，各类工厂、气罐内、共同沟内、隧道等地下工程现场的日常点检和安全确认, 邮轮船舱和船底的点检等。

性能特点

- 检测可燃性气体，通过报警音和报警灯报警;

- 根据可燃性气体检测浓度用于爆炸危险浓度检测;

- 除检测对象外还可切换读取32种气体直接读取。(※第一对象气体为甲烷、异丁烷、丙烷)

- 彩色条形图及数字显示，可轻松读取气体浓度。可切换为趋势图显示

- 购买时最多可指定5种可燃气作为检测对象，并且能够切换使用（选购）

- 防水、防尘构造相当于防护等级IP67

- 本质安全防爆结构 (※传感器部采用耐压防爆构造)

技术参数

| 气体取样方式 | 自动抽吸式 |
| --- | --- |
| 检测原理 | 接触燃烧式 |
| 检测范围 | 0-100%LEL |
| 检测精度 | ±5%FS |
| 显示分辨率 | 0.1%LEL |
| 报警值设定 | 20%LEL |
| 气体报警方式 | 蜂鸣器响，报警灯（红色）闪烁，LCD 闪烁显示 |
| 错误通知方式 | 蜂鸣器响，报警灯（黄色）闪烁，LCD 闪烁显示 |
| 使用的电源 | 4 节 AA 碱性电池或 4节 AA 镍氢充电电池 |
| 工作温度/湿度范围 | -20 至50℃ 0-95% RH |
| 工作压力范围 | 大气压（800-1100hPa） |
| 防爆结构 | 本质安全防爆结构（可燃气体传感器部分为隔爆结构） 碱性电池规格： Ex ia da IIC T4 Ga 镍氢充电电池规格： Ex ia da IIC T3 Ga |
| 防护等级 | IP67 |
| 主要功能 | 自诊断（传感器异常）、调零、电池电量显示、照明灯功能、峰值保持功能、LCD背光、气体报警时蜂鸣器停止、时间、报警测试、蜂鸣器音量设置、蜂鸣器静音、数据记录 |
| 尺寸 | 大约 W91 x H164 x D44 毫米 |
| 大量的 | 约460g（含电池） |
| 标准配件 | 1m导气管或1m导气管（溶剂规格）、肩带、排水过滤器、滤芯、碱性电池（或镍氢充电电池）、液晶保护膜 |
| 选项 | 皮套、鳄鱼夹、气体导入管（1、2、3、5、10 m）、日志数据采集软件、通气测试仪、充电器、附件、LCD保护膜 |

青岛路博环保提供产品的售后及技术支持！