LB-AG100暗管探测仪

专业的暗管探测仪，环境监察企业偷排暗管取证仪，适用于探测地下各种管线：塑料管线、水泥管线、金属管线；燃气管线、自来水管线、污水管线、隧道、空洞、路基塌陷。

暗管探测仪LB-AG100真正的差分2ns发射机高动态范围和低噪音的差分接收机双高速微处理器中心频率500MHz，适合探测各种管线，特别是小的支管线频带宽度100MHz - 900MHz，不遗漏任何一条管线LB-AG100 探测软件操作简单,适用于Windows和Android系统，可以安装在电脑、笔记本电脑、手机上。方便操作人员存储和导出图像文档，在报告和数据库中使用8种土壤类型可供选择, 可自定义土壤介电常数，探测深度更精确多重实时滤波，软件增益和硬件增益随时可调屏幕多种颜色选择，显示更清晰数据实时储存、屏幕截图，方便后期分析

LB-AG100技术参数

频带宽度 100 MHz – 900 MHz

中心频率 500 MHz

时间窗口 Windows 50 ns / 100 ns

电池 10/20 x 4.0 Ah NiMH 1.2 V

充电时间 5 hr

电池工作时间 12 hr

防水等级 52

工作温度 -40° C to 50° C

尺寸 50/40/15 cm

重量 4 kg