LB-7035油气回收多参数检测仪

产品介绍

LB-7035 型油气回收多参数检测仪是我司针对加油站油气回收系统的验收

检验而精心研制的新产品。该检测仪技术性能指标符合生态环境部、国家市场监

督管理总局颁布的《GB20952-2020 加油站大气污染物排放标准》规定，并顺利

通过了国家环境监测仪器质量监督检验中心的检测，防爆等级：Ex ib ⅡA T4

Gb。

研制过程中广泛征求了专家及用户的意见，应用高性能 32 位处理器、宽温

工业显示屏、传感器及新材料领域的高新技术，竭力为用户提供一台质量可靠、

性能稳定的高品质检测仪。适用于油气回收系统的密闭性、液阻和气液比等参数

的检测。适用于现有加油站的汽油油气排放管理，以及新、改、扩建加油站项目

的环境影响评价、设计、竣工验收及其建成后的油气排放管理。

执行标准

GB20952-2020 加油站大气污染物排放标准

产品特点

1. 5.7 寸大屏幕，显示信息量大；

2. U 盘读写，检测仪测量数据可实现与电脑间转存；

3. 检测地点信息可输入，具有智能拼音输入法功能，方便输入中英文；

4. 具有实时时钟功能，无需输入检测时间；

5. 能实时测量大气压、环境温度和环境相对湿度；

6. 各参数均可实现多次检测，并可实现选择式打印输出；

7. 可适应热敏和针式两种微型打印机，用户可根据需要选配（出厂默认配置热

敏打印机）；

8. 内置大容量可充电防爆型锂电池，可连续工作 12 小时；

9. 具有电源管理功能，使检测仪更节能；

10. 密闭性、液阻和气液比等参数检测一体化；

11. 设备一体化，模块化设计，配备万向轮、快速管接口等便于检测仪移动、运

输和组装；

12. 设备具有防爆性能，可应用于防爆及非防爆场合；

13. 带锁滑轨式抽屉，便于存放所用的管路、适配器、接地线等零部件；

14. 油桶进出口均有快速帽子，防止汽油挥发，影响人体健康。

技术参数

| 技术指标 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 流量 | （10-130L/min） | 0.1L/min | 不超过±2% |
| 压力 | （-2500-2500）Pa | 1Pa | 不超过±0.5%FS |
| 外形尺寸（长*宽*高） | 1200mm*450mm*500mm |
| 整机重量 | 约18kg |
| 电气参数 | 工作电压DC9V-DC1V;电流300mA；功耗<5W |
| 防爆等级 | EX ib IIA T4 Gb |

青岛路博建业环保科技有限公司提供该产品的售后及技术支持！

电话：17667566305       传真：0532-58717309     联系人：强慧慧