LB-8001水质等比例采样器

产品介绍

LB-8001水质自动采样器具有密码保护、断电保护等保护功能，可实现按定 时、时间等比例、流量等比例、外控采样、串口控制等多种方式采样，并可实现留取混合平行样、远程控制采样、远程参数设置、等功能。适用于各级环境监测站、污水处理厂、水利、水务及科研院所，对工业污染源排放口、江、河、湖、海等水样进行自动采样并可向在线监测仪提供无间断的混合水样。

执行标准

HJ/T372-2007 《水质自动采样器技术要求及检测方法》

产品特点

- 分瓶留样功能：仪器可实现 1～24 瓶分瓶留样，瓶数可自由设定。

- 采样功能：可实现定时采样、时间等比、流量等比、外控采样、串口控制等多种采样方式。

- 留样记录功能：可记录每次采样的留样瓶号、留样时间、留样量、COD 值和 NH3-N 值，可记录最新 1000 条数据记录。

- 对外接口：流量计模拟接口，RS485 接口。

- 断电保护功能：仪器在运行状态下断电并重新通电后，仪器能自动恢复原 运行状态，断电后仪器参数不丢失。

- 自动排空功能：每次采样完毕，系统可自动排空管内存水，以保证采样管路不产生沉积堵塞。

- 防溢功能：用户可设置留样瓶数量，完成设定瓶数的留样后停止留样。

- 水样冷藏功能：采用高效制冷装置，可使留存的水样保存在 0℃～4℃环 境。

技术参数

| 采样间隔 | 1min～9999min 可设 |
| --- | --- |
| 采样方式 | 蠕动泵吸入式 |
| 留样瓶数 | 24 瓶 |
| 单次留样样量 | 10ml～1000ml |
| 显示屏 | 彩色触摸屏 |
| 留样量误差 | ±10%（留样 200ml 时） |
| 等比例留样量误差 | ±10% |
| 内置采样泵吸程 | ≥6.5 米 |
| 水平采样距离 | ≥60 米 |
| 水样保存温度 | 0℃～4℃（±1.5℃） |
| 管路系统气密性 | ≤-0.07MPa |
| 平均无故障连续运行时间 | ≥1440h/次 |
| 绝缘阻抗 | ＞20MΩ |
| 模拟接口 | 4mA～20mA/0.5V～2.5V |
| 数字量输入接口 | 开关量、RS485 |
| 流量测量接入形式 | 流量计模拟信号 |
| 功率 | 75W |
| 工作电压 | AC220V±10%，50Hz±1Hz |
| 工作温度 | 10℃～40℃ |
| 工作湿度 | ≤85％RH |
| 外形尺寸 | 446mm×500mm×1400mm（长×宽×高） |
| 重量 | 60kg |

青岛路博环保提供产品的售后及技术支持！