HM-TP52-3AQF/W手持测温热像仪

红外热成像图像：

原始分辨率256 × 192，高灵敏度氧化钒非制冷探测器

支持定时、温差快门校正

支持3D降噪功能，图像细节增强功能

支持4种伪彩色可调节

双光融合：支持热成像与可见光双光融合

支持中心点、最高温、最低温测温

温度异常报警功能：

测温精度：±2 °C 或 读数的±2%(取最大值)

测温范围：-20 °C~550 °C

系统功能：

待机时间>6 h，支持自动关机省电模式

图片存储全屏测温信息，支持离线测温分析（配合客户端使用）

规格参数

型号 HM-TP52-3AQF/W 热成像 传感器类型 非制冷氧化钒微幅射热计 探测器分辨率 256 × 192 响应波段 8~14 μm NETD（热灵敏度） ＜50 mk(@25 °C,F#=1.0) 焦距 3.2mm 距离系数比 266:1 最大图像尺寸 240 × 320 最小成像距离 0.3 m 视场角 37.2° × 50.0° 帧频 25 Hz/9HZ 像元尺寸 12 μm 最小测量距离 0.3 m F值 F1.0 测温单位 摄氏度、华氏度、开尔文 测温范围 -20 °C～550 °C 测温点 中心点 精度 ±2 °C或读数的±2%(取最大值) 空间分辨率(IFOV) 3.3 mrad 调焦方式 免调焦 可见光 像素 200万 视场角 55° × 42° 最大图像尺寸 1600 × 1200 图片分辨率 1600 × 1200 视频分辨率 1600 × 1200 图像显示 显示器 3.2英寸 LCD屏（240 × 320） 图像模式 白热、黑热、铁红、彩虹 画面显示模式 融合、热成像、可见光、画中画 最大图像尺寸 240 × 320 帧频 25 Hz 图像格式 带有测温信息的JPG图像（256*192）；支持客户端离线分析 系统功能 UVC投屏 支持 照明 支持 WIFI 支持 报警联动 支持声音报警，灯光报警，图像报警，报警上传 测温规则 6个测温点 (中心点，最高温、最低温、3个自定义点) 自动高低温跟踪 支持 存储 16 GB 内置emmc 电源接口 Type-C 直充 电池类型 可充电锂离子电池 充电时间 ＜3 h@25 °C 电池工作时间 ＞6 h@25 °C 电源管理 可调节；关闭，5分钟、10分钟、20分钟 系统参数 工作温度和湿度 -10 °C ~50 °C， ≤95% 存储温度和湿度 -20 °C ~60 °C， ≤95% 防护等级 IP54 防摔等级 2 m 重量 380 g（含电池） 尺寸 221.7 mm × 73.5 mm × 80.5 mm 配件 5 V电源适配器、USB线、腕带挂绳、说明文档