LB-XZ03悬浮物浊度检测仪

产品介绍

LB-XZ03悬浮物浊度检测仪结合了散射光法和透射光法，采用了近红外光源，消除色度干扰，符合ISO7027标准和GB11901-89标准。仪器内设置有90°和180°两个检测器，180°检测器接收透射光，90°检测器接收散射光，散射光与透射光强度之比与样品中浊度成正比，可以通过测定散射光和透射光强度之比从而计算出样品的浊度值和悬浮物浓度值。

性能特点

- 采用近红外LED光源，色度干扰小，浊度测定符合ISO7027标准，悬浮物测   定满足GB11901-89标准。

- OLED全彩显示屏，数据显示清晰、对比度高。

- 按键和显示屏拥有亚克力面板保护。

- 检测结果自动保存，支持存储5000条检测结果，方便查询历史数据。

- USB接口防水设计。

- 支持电源管理，USB数据线可以用于数据传输和锂电池充电。

- 进口浊度校准液，常温保存，无需冷藏。

- 支持多点校准。

- 一键“恢复出厂设置”功能。

- 专用手提箱，防尘、抗震。

技术参数

| 测定参数 | 浊度 | 悬浮物 |
| --- | --- | --- |
| 量程范围 | 0~1000NTU | 0~1000NTU |
| 示值误差 | ±0.3NTU或±8％ | ±0.3mg/L或±8％ |
| 标定方式 | 最多4点校准 (最多8点校准) | 一点校准 |
| 重复性 | ＜10NTU时，≤0.1NTU; ≥10NTU时，≤±1％ | ＜10mg/L时，≤±0.1mg/L; ≥10mg/L时，≤±1％； |
| 零点漂移 | ≤±0.3％FS/30分钟 |
| 工作温度 | 5~40℃ |
| 存储温度 | -10~55℃ |
| 湿度 | 0~80％RH |
| 供电 | 锂电池 |
| 防护等级 | IP65 |
| 尺寸 | 170x72x44mm |
| 重量 | 290g |

青岛路博环保提供产品的售后及技术支持！