适用范围：
适用于食用明胶、药用明胶、工业明胶，骨胶等所有明胶的粘度性能检测；及琼脂，蛋白粉等类明胶液体的粘度检测。

ND-5勃氏粘度测试仪的主要技术指标：
◎ 粘度测量范围:                 0-99.99   mPa.s
◎ 粘度值显示分辨率:           0.01         mPa.s
◎ 仪器测量精度:                 ±0.02       mPa.s
◎ 时间计量范围:                 0-5000      秒
◎ 时间计量精度:                 ≦0.01        秒
◎ 时间显示分辨率:              毫秒
◎ 水浴控温范围:                 室温-70 ℃
◎ 水浴控温设置分辨率：     0.1 ℃
◎ 水浴控温精度:                 ±0.1 ℃
◎ 水浴温度显示分辨率:       0.01 ℃
◎ 粘度计容积：                  100 ml
◎ 粘度计容积误差:              ±0.5 ml
◎ 测量装置纵向中心矩：     152 mm ± 0.5 mm
◎ 工作电源：交流220V±10%  50Hz  ≦500W
◎ 环境条件：  室温10～30℃  湿度＜75%

ND-5勃氏粘度测试仪的系统结构和特点：
◎ ND-5采用高性能嵌入式智能触摸屏，操作方便快捷，控制精准，人机交互界面友好,用户可根据屏幕提示享受智能化操作；
◎ ND-5支持不同比重试品在不同温度下的粘度测量；
◎ ND-5提供交互式时间校正功能；

◎ ND-5提供交互式智能温度校正功能；
◎ ND-5提供交互式粘度管参数校正功能；
◎ ND-5提供交互式被测液体透明度选择功能，扩大了被测物范围，实现了勃氏粘度的多领域应用；

◎ ND-5提供中英文两种操作界面一键切换； 
◎ ND-5提供历史数据查询功能；提供打印功能选项；

◎ ND-5型勃氏粘度测试仪，提供更加严格的多项自动故障检测、自动故障修复、和自动故障报警功能。
ND-5勃氏粘度测试仪的适用标准：
◆国家标准《食品添加剂明胶》GB6783
◆国家标准《药用明胶硬胶囊》GB13731
◆轻工标准《食用明胶》QB/T4087-2010
◆行业标准《药用明胶》QB2354
◆行业标准《工业明胶》QB/T1995
◆行业标准《骨胶》QB/1996
◆行业标准《照相明胶》QB1997